INSTRUKCE  PRO  STK  Č. 2/2012                                                                               (Věstník dopravy č. 1/2013)                                                                                                       Příloha č. 10

ZMĚNOVÝ  DOKUMENT – položky č. 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3

Č.j.: 65/2012-150-STK3/1                                                                                         	11. prosince 2012

Kontrolní úkony

| 1. BRZDOVÉ ZAŘÍZENÍ |
| --- |
| 1.1 Mechanický stav a funkce |
| 1.1.3 Vývěva nebo kompresor a jejich příslušenství |
| Metoda kontroly | Vizuální kontrola částí za běžného provozního tlaku, při které se provede kontrola funkce výstražné signalizace, víceokruhového jisticího ventilu a odlehčovacího ventilu. Pokud kontrolor při kontrole brzd usoudí, že dodávka tlaku vzduchu je podprůměrná, provede kontrolu času pro dosažení podtlaku nebo tlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění v souladu s metodikou. |
| 1.1.3.1 Tlak vzduchu/podtlak je nedostatečný k zajištění nejméně dvou plných zdvihů ovládacího orgánu provozního brzdění po vstupu výstražného zařízení do činnosti (nebo je ručička manometru v poli nebezpečí). 1.1.3.2 Čas pro dosažení tlaku/podtlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění není v souladu s požadavky. 1.1.3.3 Víceokruhový jisticí ventil nebo odlehčovací ventil nefunguje. |
| 1.1.3.1 | Tlak vzduchu/podtlak je nedostatečný k zajištění nejméně dvou plných zdvihů ovládacího orgánu provozního brzdění po vstupu výstražného zařízení do činnosti (nebo je ručička manometru v poli nebezpečí). |
| 1.1.3.1.1 | Zbytkový tlak vzduchu ve vzduchojemu jednoho nebo více brzdových okruhů provozní brzdy motorového vozidla je menší než 350 kPa a větší nebo roven 200 kPa nebo pokud je zbytkový tlak stanoven výrobcem vozidla, je menší než 0,9 a větší nebo roven 0,5 násobku tohoto tlaku | B |
| 1.1.3.1.2 | Zbytkový tlak vzduchu ve vzduchojemu jednoho nebo více brzdových okruhů provozní brzdy motorového vozidla je menší než 200 kPa nebo pokud je zbytkový tlak stanoven výrobcem vozidla, je menší než 0,5 násobku tohoto tlaku | C |
| 1.1.3.1.3 | Zbytkový tlak vzduchu v brzdovém válci nebo ve vzduchojemu provozní brzdy přípojného vozidla: - bez systému EBS: je menší než 0,5 násobku a větší nebo roven 0,3 násobku hodnoty maximálního tlaku v brzdovém válci nebo vzduchojemu - se systémem EBS: je menší než 0,4 násobku a větší nebo roven 0,25 násobku hodnoty maximálního tlaku v brzdovém válci nebo vzduchojemu | B |
| 1.1.3.1.4 | Zbytkový tlak vzduchu v brzdovém válci nebo ve vzduchojemu provozní brzdy přípojného vozidla: - bez systému EBS: je menší než 0,3 násobku hodnoty maximálního tlaku v brzdovém válci nebo vzduchojemu - se systémem EBS: je menší než 0,25 násobku hodnoty maximálního tlaku v brzdovém válci nebo vzduchojemu | C |
| 1.1.3.2 | Čas pro dosažení tlaku/podtlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění není v souladu s požadavky. |
| 1.1.3.2 | Výrazně snížená rychlost nárůstu tlaku vzduchu nebo snížený provozní tlak v brzdové soustavě | C |
| 1.1.3.3 | Víceokruhový jisticí ventil nebo odlehčovací ventil nefunguje. |
| 1.1.3.3.1 | Hodnota jistícího tlaku víceokruhového jistícího ventilu tažného vozidla je menší než 0,9 násobku tlaku předepsaného výrobcem a zároveň větší nebo rovna 350 kPa nebo hodnota jisticího tlaku ve spojkové hlavici pro přípojné vozidlo je nižší než 500 kPa | B |
| 1.1.3.3.2 | Hodnota jistícího tlaku víceokruhového jistícího ventilu je menší než 350 kPa, bez ohledu na hodnoty stanovené výrobcem vozidla | C |
| 1.1.3.3.3 | Hodnota jistícího tlaku přepouštěcího ventilu přípojného vozidla, zjištěného ve spojkové hlavici, bez ohledu na hodnoty stanovené výrobcem vozidla, je menší než 500 kPa | C |
| 1.1.3.3.4 | Hodnota jistícího tlaku přepouštěcího ventilu přípojného vozidla je menší než 0,9 násobku tlaku předepsaného výrobcem a zároveň větší nebo rovna 500 kPa | B |