INSTRUKCE  PRO STK Č. 2/2012

(Věstník dopravy č. 1/2013)

Příloha č. 11

ZMĚNOVÝ  DOKUMENT – položka č. 2.6.2

Čj.: 67/2012-150-STK3/1

11. prosince 2012

Kontrolní úkony

| 2. ŘÍZENÍ |
| --- |
| 2.6 Elektrický posilovač řízení |
| Metoda kontroly | Elektrický posilovač řízení (EPS) Vizuální kontrola a kontrola správnosti vztahu mezi úhlem natočení volantu a úhlem natočení kol při běžícím motoru a při zastaveném motoru |
| 2.6.1 Kontrolka vadné funkce ukazuje poruchu systému. 2.6.2 Nesprávný vztah mezi úhlem natočení volantu a úhlem natočení kol. 2.6.3 Posilovač nefunguje. |
| 2.6.1 Kontrolka vadné funkce ukazuje poruchu systému. |
| 2.6.1 | Kontrolka vadné funkce elektrického posilovače řízení ukazuje poruchu systému. | B |
| 2.6.2 Nesprávný vztah mezi úhlem natočení volantu a úhlem natočení kol. |
| 2.6.2.1 | Natočení kol neodpovídá podmínkám proměnné rychlosti otáčení volantu. | B |
| 2.6.2.2 | Úhel natočení kol (měřeno na vnějším kole) na obě strany není shodný. | C |
| 2.6.3 Posilovač nefunguje. |
| 2.6.3 | Elektrický posilovač nefunguje. | B |