MINISTERSTVO DOPRAVY

ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor  provozu  silniČních  vozidel

METODIKA

Kontrola omezovače tahu bezpečnostních pásů

č. 6/2012/STK/7.1

Roman Bradáč  v.r.                                                                                          						     									 						 ředitel odboru								                          provozu silničních vozidel

Č.j.: 61/2012-150-STK3/1

V Praze dne  11.12.2012

Záznam o revizi dokumentu

| Rev. čís. | Číslo jednací / datum | Předmět revize Instrukce k provedení revize | Odpovědný pracovník STK |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Počet str. / příloh |  | Datum |
| 0 | 61/2012-150-STK3/1 | NOVÝ DOKUMENT |  |
|  | 9 / 0 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na rozmnožování, šíření a překlad.

Žádná část dokumentu nesmí být jakoukoliv formou bez předchozího písemného souhlasu Ministerstva dopravy reprodukována, s použitím elektronických systémů ukládána do paměti, zpracována nebo jinak šířena.

Zpracovatel podkladů pro věcný obsah metodiky: 	DEKRA Automobil a.s.

Türkova 1001, Praha

Obsah

1. Úvod………………………………………………………………………. 2

2. Hodnocení technického stavu vozidla ……………………………..……… 2

3. Způsob kontroly a hodnocení zjištěných závad …………………………… 3

4. Funkce omezovače tahu bezpečnostního pásu …………………………….  3

5. Příklady značení bezpečnostního pásu …………………………………….. 3

6. Vybrané statě z předpisu EHK OSN č. 16  ) k dané problematice ………… 5

7.  Legislativní odkazy ……………………………………………………….. 9

# 1.  Úvod

Metodika je určena ke kontrole omezovače tahu bezpečnostních pásů vozidel při technické prohlídce ve stanicích technické kontroly.

# 2.  Hodnocení technického stavu vozidla

Hodnocení zjištěných závad při technické prohlídce se provede podle příslušného kontrolního úkonu uvedeného v Příloze č. 7 vyhlášky č. 302/2001Sb. v platném znění.

Kontrolní úkony

| 7. JINÉ VYBAVENÍ |
| --- |
| 7.1 Bezpečnostní pásy / zádržné systémy |
| 7.1.3 Omezovač tahu bezpečnostních pásů |
| 7.1.3.1 | Omezovač bezpečnostních pasů, je-li vyžadován, zjevně chybí, nebo je nefunkční nebo není pro dané vozidlo vhodný. |
| 7.1.3.1 | Omezovač bezpečnostních pasů, je-li vyžadován, není zjevně funkční nebo chybí nebo zjevně neodpovídá požadavkům. | B |

# 3. Způsob kontroly a hodnocení zjištěných závad

3.1	Bezpečnostní pás musí být označen písmenem „t“.

3.2	Je-li omezovač tahu bezpečnostního pásu proveden definovaným přešitím, vizuální 	kontrola se zaměří na neporušenost přešití popruhu.

3.3	Kontrolu funkce omezovače tahu bezpečnostního pásu, je-li omezovač integrován do 	navíječe bezpečnostního pásu, nelze na STK provést. Omezovač se nehodnotí.

Pokud jsou při kontrole zjištěny závady, hodnotí se stupněm závažnosti „B“ – vážná závada.

# 4.  Funkce omezovače tahu bezpečnostního pásu

Úkolem bezpečnostního pásu je v případě nárazu vozidla nebo při náhlém zpomalení vozidla zmenšit nebezpečí poranění připoutané osoby tím, že omezuje pohyblivost jeho těla. Přitom je důležité, aby nedošlo k poranění připoutané osoby popruhem bezpečnostního pásu. Toho lze docílit omezovačem tahu, který sníží automaticky tah popruhu po dosažení limitní síly v navíječi pásu.

U vozidel dříve vyrobených může být omezovač tahu bezpečnostního pásu  proveden tak, že popruh je v definovaném místě přeložen  a   definovaným způsobem přešit. V případě nárazu vozidla nebo při náhlém zpomalení vozidla dojde k přetržení daného přešití ( popruh se o založenou část prodlouží) a  tím dojde ke snížení tahu popruhu.

# 5. Příklady značení bezpečnostního pásu

Pás opatřený výše uvedenou značkou o schválení je tříbodový pás („A“), vybavený zařízením pro pohlcování energie („e“) a schválený v Nizozemsku (E4) pod číslem 062439, přičemž předpis v době schválení zahrnoval již sérii změn 06.

Poznámka: 	Číslo schválení a doplňující symboly musí být umístěny v blízkosti kružnice buď nad, nebo pod písmenem „E“, popřípadě vlevo nebo vpravo od tohoto písmene. Číslice čísla schválení musí být na stejné straně jako písmeno „E“ a musí být orientovány stejným směrem. Doplňující symbol/y musí být na opačné straně než číslo schválení. Jako čísla schválení se nesmí nepoužívat římské číslice, aby se zabránilo jejich záměně s jinými symboly.

Pás opatřený výše uvedenou značkou o schválení je břišní pás („B“), s navíječem, typu 4 s vícenásobnou citlivostí (m), schválený v Nizozemsku (E4) pod číslem 062489, přičemž předpis v době schválení již zahrnoval sérii změn 06.

Pás opatřený výše uvedenou značkou o schválení je pás speciálního typu („S“), vybavený zařízením pro pohlcování energie („e“), schválený v Nizozemsku (E4) pod číslem 0622439, přičemž předpis již v době schválení zahrnoval sérii změn 06.

Pás opatřený výše uvedenou značkou o schválení je součástí zádržného systému („Z“) a je to pás speciálního typu („S“) vybavený zařízením pro pohlcování energie („e“). Byl schválen v Nizozemsku (E4) pod číslem 0624391, přičemž předpis již v době schválení zahrnoval sérii změn 06.

Pás opatřený výše uvedenou značkou schválení je tříbodový pás („A“), s navíječem, typu 4N („r4N“) s vícenásobnou citlivostí („m“), jehož typ byl schválen v Nizozemsku („E4“) pod číslem 062439, přičemž předpis již v době schválení zahrnoval sérii změn 06. Tento pás nelze montovat do vozidel kategorie M1.

Bezpečnostní pás opatřený výše uvedenou značkou o schválení je tříbodový pás („A“), vybavený zařízením pro pohlcování energie („e“), schválený jako splňující požadavky odstavce 6.4.1.3.3 tohoto předpisu a s navíječem typu 4 („r4“) s vícenásobnou citlivostí („m“), jehož typ byl schválen v Nizozemsku („E4“) pod číslem 062439. První dvě číslice udávají, že předpis v době schválení již zahrnoval sérii změn 06. Tento bezpečnostní pás musí být namontován do vozidla, které je na daném místě k sezení vybaveno airbagem.

# 6.  Vybrané statě z předpisu EHK OSN č. 16 ) k dané problematice

„2	Definice

2.1  	Bezpečnostní pás (sedadlový pás, pás)

Uspořádání popruhů s uzavírací sponou, seřizovacími zařízeními a připevňovacím kováním způsobilé k ukotvení v motorovém vozidle a konstruované tak, aby se v případě srážky nebo náhlého zpomalení vozidla zmenšilo nebezpečí poranění uživatele tím, že omezuje pohyblivost jeho těla. Takové uspořádání se obecně označuje názvem „souprava pásu“ a tento termín rovněž zahrnuje jakékoliv zařízení pro pohlcování energie nebo pro navíjení pásu.

Soupravu lze zkoušet a schvalovat jako soupravu bezpečnostního pásu nebo zádržný systém.

2.1.1 	Břišní pás

Dvoubodový pás, který prochází před tělem uživatele ve výši pánve.

2.1.2 	Diagonální pás

Pás, který prochází úhlopříčně před hrudníkem od kyčle k protilehlému rameni.

2.1.3 	Tříbodový pás

Pás, který je v podstatě kombinací břišního a diagonálního popruhu.

2.1.4 	Pás typu S

Souprava pásu jiná než tříbodový nebo břišní pás.

2.1.5 	Postrojový pás

Souprava pásu typu S skládající se z břišního pásu a ramenních popruhů; postrojový pás lze vybavit pomocným rozkrokovým popruhem.

2.3 	Popruh

Ohebná část určená k přidržování těla a přenášení namáhání na kotevní úchyty.

2.4 	Spona

Rychle se uvolňující zařízení umožňující, aby uživatel byl zadržován pásem. Spona, kromě spony postrojového pásu, může obsahovat též seřizovací zařízení.

2.5 	Seřizovací zařízení pásu

Zařízení umožňující seřídit pás podle individuální potřeby uživatele a polohy sedadla. Seřizovací zařízení může být součástí spony, navíječe nebo jiné části bezpečnostního pásu.

2.6 	Předepínací zařízení

Dodatečně montované nebo vestavěné zařízení, které utáhne popruh, aby se zmenšila vůle pásu při nárazu.

2.12 	Připevňovací kování

Části soupravy pásu, které umožňují připevnit pás ke kotevním úchytům, včetně nezbytných zajišťovacích prvků.

2.14 	Navíječ

Zařízení k částečnému nebo úplnému uložení popruhu bezpečnostního pásu.

2.14.1 	Navíječ bez blokování (typ 1)

Navíječ, z něhož se popruh v celé své délce odvíjí působením malé vnější síly bez možnosti regulovat délku odvinutého popruhu.

2.14.2 	Navíječ s ručním odblokováním (typ 2)

Navíječ, který musí uživatel ručně odblokovat, aby mohl odvinout požadovanou délku popruhu, a který se samočinně zablokuje, jakmile ustane uvedený úkon.

2.14.3 	Navíječ s automatickým blokováním (typ 3)

Navíječ dovolující odvinutí požadované délky popruhu a seřizující uživateli samočinně popruh po zapnutí spony. Bez úmyslného zásahu uživatele se popruh dále neodvíjí.

2.14.4 	Navíječ s nouzovým blokováním (typ 4)

Navíječ, který za běžných jízdních podmínek neomezuje volnost pohybu uživatele bezpečnostního pásu. Takové zařízení má součásti k seřizování délky, které samočinně přizpůsobí popruh uživateli, a blokovací mechanismus uváděný v případě nouze do činnosti:

2.14.4.1 	snížením rychlosti vozidla (jednotlivá citlivost);

2.14.4.2 	kombinací snížení rychlosti vozidla, odvíjení popruhu nebo jakýchkoli jiných automatických prostředků (vícenásobná citlivost).

2.14.5 	Navíječ s nouzovým blokováním s vyšším prahem reakce (typ 4N)

Navíječ typu definovaného v odstavci 2.14.4 se zvláštními vlastnostmi s ohledem na použití ve vozidlech kategorie M2, M3, N1, N2 a N3.

2.14.6 	Zařízení pro výškové seřízení pásu

Zařízení umožňující seřídit výškovou polohu horní smyčky pásu podle požadavků jednotlivého uživatele a podle polohy sedadla. Takové zařízení se může považovat za část pásu nebo za část kotevního úchytu pásu.

2.15 	Kotevní úchyty pásu

Části nosné konstrukce vozidla, nosné konstrukce sedadla nebo kterékoli jiné části vozidla, k nimž se připevní soupravy bezpečnostních pásů.

2.17 	Zádržný systém

Systém pro určitý typ vozidla nebo typ stanovený výrobcem vozidla a odsouhlasený technickou zkušebnou, sestávající ze sedadla a pásu, uchycený na vozidle příslušnými připevňovacími součástmi a kromě toho obsahující všechny prvky, které slouží ke snížení rizika poranění uživatele v případě náhlého snížení rychlosti vozidla omezením pohyblivosti těla uživatele.

2.28 	Omezovač tahu

Zařízení začleněné do navíječe, které automaticky snižuje tah popruhu při zapnutém bezpečnostním pásu. Po odepnutí pásu se toto zařízení automaticky vypíná.

4. 	OZNAČENÍ

Vzorky typu pásu nebo zádržného systému předaného ke schválení musí být zřetelně a nesmazatelně označeny jménem výrobce, počátečními písmeny nebo obchodním názvem či značkou.

5. 	SCHVÁLENÍ

5.3.4 	Kromě značek popsaných v odstavci 4 se na každý pás, který odpovídá typu schválenému podle tohoto předpisu, připojí na vhodném místě následující údaje:

5.3.4.1 	mezinárodní značka schválení sestávající z:

5.3.4.1.1 	kružnice s vepsaným písmenem „E“ a rozlišovacím číslem země, která udělila schválení;

5.3.4.1.2 	číslo schválení;

5.3.4.2 	následující doplňkové symboly:

5.3.4.2.1 	písmeno „A“ pro tříbodový pás,

písmeno „B“ pro břišní pás a

písmeno „S“ pro speciální typy pásu;

5.3.4.2.2 	symboly uvedené v odstavci 5.3.4.2.1 se doplní následujícími doplňkovými označeními:

5.3.4.2.2.1 	písmenem „e“ pro pás se zařízením k pohlcování energie;

5.3.4.2.2.2 	písmenem „r“ pro pás s navíječem, za nímž je symbol (1, 2, 3, 4 nebo 4N)  použitého navíječe v souladu s odstavcem 2.14 tohoto předpisu a

písmeno „m“, pokud je použit navíječ s nouzovým blokováním s vícenásobnou citlivostí;

5.3.4.2.2.3 	písmenem „p“ v případě bezpečnostních pásů s předepínacím zařízením;

5.3.4.2.2.4 	písmenem „t“ v případě bezpečnostního pásu s navíječem s omezovačem tahu;

5.3.4.2.2.5 	pásy vybavené navíječem typu 4N musí být rovněž označeny symbolem, který se skládá z obdélníku s přeškrtnutým vozidlem kategorie M1, udávajícím, že použití tohoto typu navíječe je ve vozidlech této kategorie zakázáno;

5.3.4.2.2.6 	jestliže je bezpečnostní pás schválený podle odstavce 6.4.1.3.3 tohoto předpisu, označí se slovem „AIRBAG“ v obdélníku;

5.3.4.2.3 	symbolu uvedenému v odstavci 5.3.4.2.1 musí předcházet písmeno „Z“, pokud je bezpečnostní pás součástí zádržného systému.

5.3.6 	Údaje, uvedené v odstavci 5.3.4 musí být zřetelně čitelné a nesmazatelné a mohou být trvale připevněny buď formou štítku, nebo přímým označením. Štítek nebo označení musí být odolné vůči opotřebení“.

# 7.  Legislativní odkazy

| NÁZEV | ODKAZ | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- |
| PŘEDPISY EHK OSN |
| Předpis EHK OSN č. 16 Jednotná ustanovení pro schvalování: I. bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech; II. vozidel vybavených bezpečnostními pásy, signalizací nezapnutí bezpečnostního pásu, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy a dětskými zádržnými systémy ISOFIX | 2. Definice 3. Značení (Úř. věst. L 233,9.9.2011, s.1) ) (doplněk 1 k sérii zněn 06 předpisu EHK č. 16 platný od 23. 6. 2011) | Stanovuje požadavky Na schvalování vozidel kat. M, N, O, L2, L4, L5, L6, L7 a T z hlediska montáže bezpečnostních pásů a zádržných systémů Na schvalování bezpečnostních pásů a zádržných systémů Na schvalování vozidel kat. M1 a N1 z hlediska montáže dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX Na vozidla kategorií M1 z hlediska signalizace nezapnutí bezpečnostního pásu |
| REGULAČNÍ AKTY EVROPSKÉ UNIE |
| SMĚRNICE RADY 77/541 ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel (účinnost od 19.2 1979) | (31977L0541)) | Stanovuje požadavky na schvalování bezpečnostních pásů a zádržných systémů. Poznámka: směrnice omezovače tahu bezpečnostních pásů neupravuje |

# Footnotes

) Předpis EHK OSN č. 16 Jednotná ustanovení pro schvalování:

I. 	bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech;

II. 	vozidel vybavených bezpečnostními pásy, signalizací nezapnutí bezpečnostního pásu, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy a dětskými zádržnými systémy ISOFIX I.

) 3 - navíječ s automatickým blokováním (navíječ dovolující odvinutí požadované délky popruhu a seřizující uživateli samočinně popruh po zapnutí spony; bez úmyslného zásahu uživatele se popruh dále neodvíjí).

4 – navíječ s nouzovým blokováním - navíječ, který za běžných  jízdních podmínek neomezuje volnost  pohybu  uživatele  bezpečnostního pásu. Takové zařízení má součásti k seřizování délky, které samočinně přizpůsobí popruh uživateli, a blokovací mechanismus, který je uváděn v případě nouze do činnosti:

- snížením rychlosti vozidla (jednotlivá citlivost);

- kombinací  snížení  rychlosti  vozidla, odvíjení  popruhu  nebo jakýchkoli jiných automatických prostředků (vícenásobná citlivost).

)	Internetová adresa pro vyhledávání v evropském úředním věstníku (EUR-LEX)

) Kód pro rychlé vyhledávání směrnice v internetovém vyhledávači.