| Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel | Systém jednotných zkušebních metodik | ZM – A/19.14.2 |
| --- | --- | --- |
| ZM - A | ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL |
| 19 - | POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN |
| 14 - | KONTROLA VOZIDEL JEDNOTLIVĚ PŘESTAVĚNÝCH NA CNG NEBO DOVEZENÝCH – NA ZKUŠEBNÍ STANICI NEBO V POVĚŘENÉ ZKUŠEBNĚ |
| 2 - | DRUHÉ VYDÁNÍ |

| Počet listů: | 26 | Datum vydání: | 1. 3. 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet příloh: | - | Platnost od : | 1. 7. 2009 |
| Zpracoval: | pracoviště : | DEKRA Automobil a.s. |
|  | pracovník: | Ing. Milan Woitsch |
| Odsouhlaseno : | Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel |
| Za správnost : |

| ZM – A/19.14.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZÁZNAM O REVIZÍCH A DOPLŇCÍCH |
| Boř. čís. | Dne | Oprava provedena na základě | Opraven list č. | Vyměněn list č. | Navíc zařazen list č. |

O B S A H :		                        		                                              list

1.0 	Účel a platnost metodiky      	               	        				4

2.0 	Definice používaných pojmů a zkratek					4

3.0 	Hlavní součásti plynového zařízení					            5

4.0 	Zástavba plynového zařízení ve vozidle					7

5.0	Ověření přestavby vozidla							14

6.0	Emise ve výfukových plynech							15

7.0	Jednotlivě dovezené vozidlo							16

8.0	Dokumentace předkládaná na zkušební stanici (v pověřené zkušebně)	16

9.0	Dokumentace vydaná zkušební stanicí (pověřenou zkušebnou)		17

10.0	Schválení technické způsobilosti po přestavbě				17

11.0	Přílohy:

P 1: 	Technický protokol vydaný příslušným schvalovacím orgánem

P.2:	Příloha k technickému průkazu

### 1.0 	Účel  a platnost metodiky

Metodika uvádí přehled všech částí pro pohon vozidla na CNG včetně těch, které podléhají schválení podle předpisu EHK č. 110.

Metodika stanoví rozsah kontroly provedení montáže zástavby do vozidla a jeho vlastností s ohledem na platné legislativní předpisy ve zkušební stanici.

Metodika platí pouze pro kontrolu jednotlivě přestavěných vozidel a jednotlivě dovezených vozidel na zkušební stanici nebo v pověřené zkušebně.

### Názvosloví a zkratky

| ZEMNÍ PLYN | Natural Gas (NG) – je přírodní plyn s objemovým podílem metanu nejméně 85% ve směsi uhlovodíků s kritickou teplotou nižší než 263°K (-10°C) |
| --- | --- |
| BIOPLYN | Plynné palivo vzniklé biologickými procesy z organických hmot, které je pro účely pohonu v silničních vozidlech zbaveno podílu CO2 tak, aby odpovídalo svým složením požadavkům na zemní plyn |
| STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN | Compressed Natural Gas ( dále jen „CNG“) – stlačený zemní plyn nebo upravený bioplyn stlačený na nejvyšší přetlak do 26MPa |
| EHK | Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů |
| Předpis EHK | Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů |
| EU | Evropská unie (1.1.1995) |
| Směrnice EHS/ES | Směrnice Evropského hospodářského společenství / Evropského společenství |
| Zkušební stanice | Stanice technické kontroly (STK) pověřená ministerstvem k provádění technické kontroly jednotlivých vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích. |
| Pověřená zkušebna | Právnická osoba pověřená schvalovacím orgánem k provádění stanoveného rozsahu zkoušek z technických předpisů požadovaných pro schválení vozidla, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků a výbavy vozidel. Toto pracoviště, které je současně SME – CNG (v souladu se zákonem č.56/2001Sb. a jeho prováděcích předpisů), musí mít zavedený systém řízení jakosti. |
| Kontrolní technik typu „K“ | Osoba, která je držitelem profesního osvědčení kontrolního technika typu „K“ a je pracovníkem zkušební stanice. |
| SME – CNG | Stanice měření emisí oprávněná měřit vozidla s pohonem CNG |
| Technický protokol | Protokol o ověření zkoušeného výrobku, např. vozidla, samostatného konstrukčního celku, systému, vypracovaný v rozsahu technických předpisů, který o tomto ověření vydala pověřená zkušebna, popřípadě zkušební stanice. |
| Technický protokol vydaný příslušným schvalovacím orgánem | Protokol o ověření přestavěného vozidla, který potvrzuje zkušební stanice, SME – CNG nebo pověřená zkušebna. Vzor Technického protokolu vydaného příslušným schvalovacím orgánem při povolení přestavby je uveden v příloze. |
| Žadatel | Právnická či fyzická osoba, která žádá příslušný schvalovací orgánem o jednotlivou přestavbu. |
| Přestavba | Změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla. |
| Plynové zařízení | Soubor všech mechanických a elektrických částí, které tvoří soustavu pohonu vozidla na plyn. |
| Pověřená zkušebna | Právnická osoba pověřená ministerstvem k provádění stanoveného rozsahu zkoušek z technických předpisů požadovaných pro schválení vozidla, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků a výbavy vozidel. Toto pracoviště musí mít zavedený systém řízení jakosti |
| Příloha k technickému průkazu (dále jen Příloha k TP) | Příloha, která obsahuje údaje o použité plynové soustavě (včetně homologačních a výrobních čísel) a údaje o změnách parametrů vozidla. Vzor přílohy je uveden v příloze. |
| Jednotlivě dovezené vozidlo | Vozidlo, u něhož nebyla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a které není registrováno. |
| Ministerstvo | MD ČR – Ministerstvo dopravy České republiky Odbor provozu silničních vozidel Nábřeží L. Svobody 12/22 110 15 Praha 1 |
| Příslušný schvalovací orgán | Schvalovací orgán, který přestavbu vozidla povolil |
| Provozní hmotnost | Hmotnost nenaloženého vozidla s karoserií a se spojovacím zařízením v pohotovostním stavu. |

3.     	Hlavní součásti zařízení k pohonu motorového vozidla na  CNG

(včetně charakteristiky)

3.1    	plnící jednotka (hrdlo) - slouží  k plnění nádrže;

## 3.2	nádrž ( tlaková láhev ) -  nádoba   použitá   pro  skladování  stlačeného   plynu  v provedení:

# CNG – 1	kovová

CNG – 2	kovový vnitřní plášť vyztužený spojitým vláknem impregnovaným

pryskyřicí (přerušované vyztužení ve tvaru obručí)

CNG – 3	kovový vnitřní plášť vyztužený spojitým vláknem impregnovaným

pryskyřicí (souvisle navinuté vyztužení)

CNG – 4	spojité vlákno impregnované pryskyřicí s nekovovým vnitřním

pláštem (celokompositní)

3.3  	příslušenství nádrže (znamená zejména následující součásti, připevněné k nádrži buď jednotlivě nebo v kombinaci):

- ruční ventil ( ventil = zařízení, kterým lze řídit průtok média )

##### tlakový snímač/ukazatel

- přetlakový ventil (odpouštěcí ventil) - zabraňuje překročení předem nastaveného protitlaku)

- přetlakové zařízení (tavná pojistka) -  zařízení iniciované překročením teploty a nebo tlaku odvádějící plyn za účelem zamezení roztržení nádrže; určeno pro jedno použití

- automatický ventil nádrže - řídí průtok plynu k palivovému systému; automatický ventil nádrže je také nazýván dálkově řízený servisní ventil

- automatický ventil = ventil, který není ovládán ručně,

##### přepadový ventil (omezuje nadměrný průtok ) -   automaticky uzavře nebo omezí  proud plynu, když proudění překročí nastavenou hodnotu,

- 	plynotěsná skříň - odvětrává unikající plyn vlivem netěsnosti mimo vozidlo; zahrnuje i odvětrávací hadici

3.4  	uzavírací ventil - zařízení k uzavření toku CNG

3.5  	zpětný ventil 2)  - dovoluje plynu proudit pouze jedním  směrem

3.6  	filtr 2) - ochranná přepážka odstraňující cizí úlomky z proudu plynu

3.7  	tlakový nebo teplotní snímač 2)  - zařízení, které měří tlak nebo teplotu

3.8  	přídavný automatický ventil 2)  - uzavírá plyn do regulátoru tlaku

3.9  	regulátor tlaku - slouží k řízení tlaku plynného paliva dodávaného do motoru

3.10 		nastavovač průtoku plynu - omezuje průtok plynu, je umístěn za regulátorem tlaku

3.11 	směšovač plyn/vzduch (karburátor nebo vstřikovač) - přivádí plynné palivo do sacího potrubí motoru

3.12 	elektronická řídicí  jednotka -  řídí požadavky motoru na plyn a ostatní  parametry motoru, automaticky uzavírá automatický ventil, pokud to vyžadují bezpečnostní důvody

3.13 ohebné palivové vedení - ohebné potrubí nebo hadice, kterými proudí zemní plyn).

Hadice  musí   být   označeny  ve vzdálenosti  ne  větší  než  0,5 m,  jasně   čitelným a nesmazatelným identifikačním značením, sestávající z popisů, čísel nebo symbolů :

- obchodní název nebo značka výrobce,

- rok a měsíc výroby,

- rozměr a typové označení,

- identifikační označení "C.N.G. Class (Třída) 0 /resp.  1 nebo 2/".

3.14 servisní ventil - ventil, který je uzavřen pouze v případě provádění servisních prací ;

3.15 ukazatel tlaku  - zařízení ukazující tlak plynu;

Uvedené součásti musí být homologovány podle předpisu EHK č. 110. Tyto součásti musí mít dostatečně prostorné místo pro umístění homologační značky. Homologační značka musí být snadno čitelná a nesmazatelná.

Příklad homologační značky:

kde:

E8   	   - 	označení státu, který homologaci udělil

110 R  - 	číselné označení homologačního Předpisu EHK OSN

00    	   -  	označení série změn k danému Předpisu

1234	   - 	číslo homologačního protokolu (3. až 6. číslic)

class (třída) určuje :

Třída 0  -	vysokotlaké části zahrnující trubky a fitinky, obsahující CNG pod tlakem

vyšším než 3 MPa a až do tlaku 26 MPa

Třída 1  -	středotlaké části zahrnující trubky a fitinky, obsahující CNG pod tlakem vyšším

než 450 kPa a až do tlaku 3 000 kPa (3 MPa)

Třída 2  -	nízkotlaké části zahrnující trubky a fitinky, obsahující CNG pod tlakem vyšším

než 20 kPa a až do tlaku 450 kPa

Třída 3  -	středotlaké části jako jsou bezpečnostní ventily nebo části, chráněné

bezpečnostními ventily, zahrnující trubky a fitinky, obsahující CNG pod tlakem

vyšším než 450 kPa a až do tlaku 3 000 kPa (3 MPa)

Třída 4 -	části, které jsou v kontaktu s plynem vystavené nižšímu tlaku než 20 kPa.

Další části plynového zařízení :

3.16	pevné palivové vedení - potrubí, které není určeno k ohybu při běžných provozních podmínkách a kterým proudí zemní plyn

3.17   	fitink - spojovací materiál používaný v potrubním nebo hadicovém systému

3.18		hadice přívodu tepelného média - hadice, která přivádí tepelným médiem (obvykle chladící kapalinou motoru) teplo potřebné k ohřevu regulátoru;

3.19 	uzavírací elektromagnetický ventil průtoku benzinu - zařízení, které je použito u dvoupalivových systémů (bez vstřikování a bez řídicí jednotky BA) k uzavření přívodu benzínu

3.20	instalační materiál - jde zejména o:

a) úchytný rám nádrže na CNG (v případě, že upevňovací body nejsou součástí nádrže) - zajišťuje upevnění nádrže ke konstrukci vozidla a zabezpečuje odolnost  před jejím posunem při předepsaném zrychlení

b) konzoly a úchyty dalších přístrojů

c) úchyty a příchytky potrubí

d) průchodky a těsnění

e) spojovací materiál.

4.	Zástavba plynového zařízení ve vozidle

#### 4.1. Obecné požadavky

a) 	všechny součásti musí být řádně upevněny a systém nesmí   vykazovat žádné netěsnosti,

b) 	u předepsaných součástí musí být čitelná homologační značka, příp. další označení,

c) 	žádná součást CNG systému, včetně ochranných materiálů, se nesmí promítat za vnější obrys vozidla s výjimkou průmětu plnící jednotky (hrdla), pokud tento

nepřesahuje o více než 10 mm nominální obrys panelu karoserie,

d) 	žádná součást CNG systému nesmí být umístěna méně než 100 mm od výfuku nebo obdobného tepelného zdroje, pokud tyto součásti nejsou adekvátně odstíněny vůči teplu,

e) 	součásti CNG soustavy musí být dostatečně chráněny proti poškození od ústrojí

vozidla, přepravovaného nákladu či osobami, při manipulaci s nákladem, event.

odletujícími nečistotami, štěrkem apod. od kol,

f)	žádné zařízení se nesmí připojit na CNG  systém, vyjma těch, které jsou vyžadovány

pro řádný chod motoru vozidla. To neplatí pro vytápění prostoru pro cestující nebo

nákladního prostoru za předpokladu, že pověřená zkušebna konstatuje, že CNG

systém pro pohon vozidla je odpovídajícím způsobem chráněn a není ovlivněna

požadovaná funkce tohoto systému,

h) 	musí být zajištěna čitelnost homologační značky, jestliže tomuto požadavku součást

podléhá.

#### Plnící jednotka (hrdlo)

Plnící jednotka (hrdlo) dálkového plnění  nádrže CNG  je vždy umístěna odděleně od nádrže a:

- musí být  přístupná v motorovém prostoru, případně z vnějšku  vozidla

- musí být plynotěsná vůči interiéru vozidla v případě, že je nádrž umístěna v uzavřeném (zavazadlovém) prostoru, nesmí přesahovat o více než 10 mm nominální obrys panelu karoserie vozidla a

nesmí zasahovat do  prostoru vymezeného  nájezdovými  úhly  vozidla,  přičemž se nebere  v  úvahu   vyústění  výfukového  potrubí, případně závěsného zařízení,

d)	musí být krytá víčkem  nebo krytkou proti nečistotám, zajištěna proti otáčení a nesmí mít ostré hrany,

e)	nesmí zasahovat do prostoru vymezeného úhly geometrické viditelnosti  předepsaného  vnějšího osvětlení vozidla a jeho světelné signalizace.

## 4.3	Umístění a upevnění nádrže – kontrolu zástavby provádí pouze pověřená           
zkušebna

## 4.3.1		Postup kontroly v pověřené zkušebně – viz příslušná zkušební metodika.

4.3.2	Při použití více než jedné nádrže CNG musí být:

a)  	plnění nádrží provedeno z jednoho místa,

b) 	každá nádrž musí být opatřena zpětným ventilem namontovaným  ve směru toku a

dálkově řízeným provozním (obslužným) ventilem. Přetlakový  ventil potrubí musí být

namontován v potrubí k motoru za zpětným   ventilem  ve  směru   toku.  Odpovídající

filtrační systém musí být umístěn před zpětnými ventily ve směru toku k zabránění

jejich znečištění,

c) 	zpětný ventil a přetlakový ventil potrubí se nevyžadují v případě, že zpětný
tlak automatického ventilu nádrže v uzavřené poloze převyšuje 500 kPa. V tomto případě ovládání automatického ventilu nádrže musí být provedeno takovým způsobem, aby bylo zabráněno otevření více než jednoho automatického ventilu nádrže ve stejnou dobu. Přípustná doba překrytí pro přepnutí je omezena na 2 sekundy.

  - Příslušenství nádrže

- musí být určeno pro danou nádrž,

- automatický ventil nádrže musí být namontován na nádrži,

- přetlakové zařízení musí být namontováno na nádrž takovým způsobem, že může odpouštět do plynotěsné skříně,

- přepadový ventil nádrže musí být namontován na automatický ventil nádrže,

- ruční ventil musí být namontován na nádrž a může být integrován do automatického ventilu nádrže,

- musí být umístěno v plynotěsné skřínce , pokud je nádrž umístěna v uzavřeném prostoru; je-li nádrž umístěna mimo v uzavřený prostor, musí být příslušenství nádrže chráněno proti znečištění a vodě,

4.5	Plynotěsná skříň

a)	musí být připevněna k nádrži, pokud je nádrž umístěna v uzavřeném prostoru,

b)	musí být v otevřeném propojení s atmosférou, víko skříně musí být přístupné pro provádění kontroly těsnosti a homologační značky,

c)	odvětrání plynotěsné skříně musí mít minimální světlost 450 mm2 (vnitřní průměr 24 mm) a musí být vedeno pod trvalým vzestupem z vozidla (mimo podběh kola a výfukové potrubí),

d)	provedení průchodek (odolných CNG) všech potrubí a elektrických vedení do plynotěsné skříně musí splňovat podmínky plynotěsnosti ( s využitím spon),

4.6	Plynové potrubí

a)	materiál:

- bezešvá ocelová   přesná   trubka   s  antikorozním povlakem nebo nerezová ocel,

- nekovové plynové potrubí označené předepsanými údaji dle bodu 3 této metodiky,

- plynové hadice označené předepsanými údaji dle bodu 3 této metodiky,

b)	rozměry ocelových trubek:

- od plnícího hrdla k nádrži: 	vnitřní průměr včetně nalisovaných koncovek min. 6 mm, při tloušťce stěny min. 0,8 mm,

- od nádrže k regulátoru tlaku:	vnější  průměr do 12  mm, při  tloušťce stěny min. 0,8 mm,

c)	spoje:

- počet spojů musí být omezen na minimum,

- veškeré spoje musí být provedeny v místech přístupných k jejich inspekci,

- v prostoru  pro  cestující a v uzavřeném zavazadlovém prostoru nesmí být žádné

spoje s výjimkou spojů na plynotěsné skříni; spoj mezi plynovým potrubím a plnící

jednotkou musí být opatřen manžetou odolnou CNG a veškerý unikající plyn musí být

odveden přímo do atmosféry,

- spoje nesmí být v prostorech kudy je veden vzduch k větrání nebo vytápění vnitřního prostoru karoserie,

-  spoje  nesmí  být  v  blízkosti  možných  zdrojů  iniciace ( včetně vozové baterie, stykačů a rotačních elektrických strojů),

- spojení pájením nebo svařováním a mačkané tlakové spoje nejsou přípustné,

- může být spojováno pouze kompatibilními dílci s ohledem na korozi,

- je-li z nerezové oceli, pak musí být spojováno pouze dílci ze stejného materiálu,

- rozváděcí blok musí být vyroben pouze z korozivzdorného materiálu,

- ocelová potrubí musí být spojována pouze odpovídajícími spojkami, např. dvoudílnými tlakovými spojkami v ocelových trubkách a spojeními s olivami s kužely na obou stranách, tlak na roztržení u montovaných spojek musí být stejný nebo vyšší než je tlak stanovený pro trubku

d) vedení  a  uchycení:

- musí být vždy  viditelně   vedeno  s  ohledem   na   možnost         nekontrolovatelného prodírání  (neplatí pro odvětrání plynotěsné skříně),

- musí být vedeno tak, aby na něj nepůsobily event. krutové deformace nosných prvků vozidla nebo vzájemné  pohyby  mezi  nástavbou  a nosnými prvky vozidla,

- plynové  hadice  a  nekovová potrubí musí být  připevněny takovým způsobem, aby nebyly vystaveny pnutí,

- musí být chráněno proti agresivnímu ostřiku nečistotami nebo kamínkům a předmětům odhozenými koly vozidla,

- musí být vedeno tak, aby nemohlo být poškozeno při servisní manipulaci s vozidlem

(např. v blízkosti opěr pro dílenský zvedák),

- musí být vedeno v  prostoru tak, aby  nepřesahovalo  obrys  vozidla a nájezdové úhly vpředu a vzadu,

- musí být dostatečné  vzdáleno  od  výfukového potrubí motoru   i   nezávislého   topení,   přičemž vzdálenost musí  být nejméně 100 mm (v případě menší vzdálenosti musí  být  tepelně  stíněno  krycími plechy odolnými proti korozi),

- nesmí být vedeno v prostorech, kterými je veden vzduch k  větrání  nebo vytápění vnitřního prostoru karosérie,

- musí být provedeno tak, aby při průchodu stěnou zajišťovalo jeho stabilní polohu a  nedocházelo   k  poškozování  (prodírání) průchodky  při  současném  zajištění těsnící funkce  průchodky a  vlastní úchyty  potrubí nesmí poškozovat  (prodírat) trubku, přičemž vzájemná  vzdálenost  příchytek u ocelové trubky může být maximálně 1000 mm,

- v upevňovacích bodech musí být připevněno prostřednictvím ochranného materiálu,

- v místech  průchodů musí být opatřeno ochranným materiálem bez ohledu na to, je-li opatřeno ochranným rukávcem,

- musí procházet stěnou kolmo,

- v prostoru pro cestující nebo v uzavřeném prostoru pro zavazadla nesmí být delší než je nezbytně nutné (toto opatření je splněno, jestliže plynové potrubí nezasahuje dál než           od  palivové nádrže na bok vozidla). To neplatí u vozidel kategorie M2 a M3, kde palivové vedení a jeho spoje jsou opatřeny pouzdrem odolným působení CNG, které je propojeno do atmosféry,

e)  ohyby:

- musí být provedeny vhodným způsobem

4.7.  Montáž regulátoru tlaku a vypařovače

a) 	připevnění ke konstrukci vozidla musí zamezit jejich nežádoucím vibracím,

b) vzdálenost od zdroje tepla musí být nejméně 100 mm nebo musí být tepelně stíněny,

c) musí být zajištěna přístupnost k regulačním prvkům z důvodu jejich seřizování  a plombování nastaveného seřízení, je-li takový způsob použit.

4.8.  Přídavný automatický ventil

a) umístěn musí  být co nejblíže u regulátoru tlaku, příp. může být jeho součástí,

b) musí být dodržena montážní poloha, zejména elektromagnetu  (solenoidu),

c) je preferována poloha solenoidu ve svislé ose nad přístrojem, napomáhající   gravitačnímu uzavírání.

#### 4.9. Dálkově řízený uzavírací ventil benzínu

a) umístění a upevnění uzavíracího ventilu plynu musí zabránit jeho nežádoucím vibracím,

b) musí  být  dodržena montážní  poloha,  zejména elektromagnetu  (solenoidu),

c) je preferována poloha solenoidu ve svislé ose nad  přístrojem  napomáhající   gravitačnímu uzavírání.

#### Příprava směsi

Zařízení pro přípravu směsi musí plnit požadavky bodu 3. této metodiky a :

a) poloha a uchycení musí být provedeny podle instalačních instrukcí výrobce zařízení,

b) musí být řádně upevněno a nesmí docházet ke styku s jinými částmi vozidla,

c) v případě potřeby musí být použito odstínění,

d) musí být použito jednoúčelových spojek ( každá spojka musí nést obchodní název nebo značku výrobce) a musí zajišťovat přítlak po celém obvodu hadice,

e)  u mechanicky  seřizovaných  regulačních  prvků  musí  být možnost jejich 
                 zaplombování proti neoprávněné manipulaci,

- směšovač musí být umístěn   bezprostředně před vstupem  do karburátoru  nebo pod  karburátorem (mezi jeho přírubou a přírubou sacího potrubí),

- průtokový průřez směšovače musí být větší nebo nejméně roven průtokovým   průřezům  difuzoru karburátoru (platí  pro směšovače montované před vstupem  do   karburátoru,  které   zcela zakrývají pracovní část karburátoru),

- jakékoliv zásahy do  konstrukce karburátoru jsou nepřípustné (navrtávání a pod.);  přípustné není ani zařazení zařízení pro přípravu směsi před  čistič vzduchu.

## 4.11. Utěsnění motorového prostoru vůči prostoru pro osádku (cestující)

a) všechny průchody elektrické instalace musí  být  těsněny  průchodkami,  které zabezpečí  i  těsnost  proti  pronikání případného úniku plynu,

b) prostor motoru vůči uzavřenému prostoru, z něhož je  odebírán  vzduch  pro  větrání nebo vytápění vozidla musí být utěsněn.

## 4.12. Elektrické příslušenství a jeho zapojení

a)	při ztrátě elektrické energie musí být systém uzavírání dodávky obou druhů paliva v uzavřené poloze, tj. jak  při   poruše,  tak  při   odpojení  spínací skříňkou,

b) 	elektrické  zapojení musí vylučovat současné otevření ventilů obou druhů paliva (při otevření jednoho musí   být  druhý   samočinně  zavřen). Současné uzavření obou musí být možné,

c) 	cívky elektromagnetů nesmějí být ukostřeny prostřednictvím připevňovacích šroubů,  musí mít vlastní kostřící vedení,

d) 	jakmile se motor zastaví, musí být vždy přerušena dodávka plynu do motoru,

e) 	pokud  je systém  řízení palivového zařízení na CNG sám elektronický (např. u řízeného katalytického systému), musí být elektromagneticky kompatibilní s   původní elektrickou sítí vozidla,

f)  	elektrické součásti CNG systému musí být chráněny proti přetížení a napájecí kabel musí mít alespoň jednu samostatnou pojistku umístěnou na známém místě,  která musí  být přístupná bez použití nářadí,

g) 	elektrický proud k součástem CNG systému nesmí být veden prostřednictvím  plynového potrubí,

- elektrická spojení v plynotěsné skříni musí být konstruovány tak, aby nedošlo ke vzniku elektrické jiskry.

- Ověření přestavby vozidla

Žadatel po provedené přestavbě vozidla žádá o ověření přestavby  na zkušební stanici  nebo pověřené  zkušebně, přičemž je povinen přistavit přestavěné  vozidlo.  Je povinen předložit  doklady vydané příslušným schvalovacím orgánem pro provedení přestavby a předepsanou dokumentaci. Posouzení vozidla a s tím spojené vypracování příslušných protokolů  se provede na náklad žadatele.

  - Kontrola těsnosti

Kontrola těsnosti plynového zařízení se provádí za pomoci schváleného detektoru zjišťujícího únik plynu. Kontrola těsnosti se provádí při chodu motoru na plyn. Na místech, kde lze očekávat případný únik plynu (např. spoje), se přiloží detektor. Plyn nesmí unikat.

V případě, že je zjištěn únik plynu, kontrola vozidla se ukončí. V kontrole lze pokračovat až po odstranění závady.

###### Kontrola zástavby

Provede se vizuální kontrola v rozsahu požadavků daných bodem 3. a 4. této metodiky a to s ohledem na homologaci použitých dílů, umístění, polohu a  upevnění jednotlivých plynových zařízení. K návodu, doporučení a podmínkám daných výrobcem plynové soustavy nebo jejich dílů se přihlíží v případě, jestliže není  v rozporu s uvedenou právní úpravou a touto metodikou.

###### Kontrola hmotností vozidla

Vozidlo z hlediska hmotností musí posoudit pověřená zkušebna.

  - Kontrola vnější a vnitřní bezpečnosti vozidla

Provede se vizuální kontrola podle požadavků daných pro provedení zástavby               z technických požadavků daných vyhláškou MDS ČR č. 341/2002 Sb., o schvalování     technické způsobilosti a  technických   podmínkách  provozu  silničních vozidel na  pozemních komunikacích a  to zejména kontrola posouzení vnějších a vnitřních výčnělků a  umístění  zařízení  z  pohledu plnění pasivní bezpečnosti vozidla (vnější výčnělky – plnící jednotka apod.,   vnitřní   výčnělky - ovládací modul (přepínač), nádrž, její příslušenství apod.).

5.5		Kontrola elektrického příslušenství a zapojení plynového zařízení

Provede se kontrola zapojení elektrických systémů souvisejících se zástavbou plynového zařízení podle technických požadavků daných vyhláškou MDS ČR č. 341/2002 Sb. a příslušnou částí této metodiky. K návodu, doporučením a podmínkám daných výrobcem plynové soustavy nebo jejich částí, se přihlédne tehdy, pokud nejsou v  rozporu s právní úpravou a touto metodikou.

5.5. 	Označení vozidla

### Všechna přestavěná vozidla musí být označena nálepkou umístěnou :

• 	Vozidlo musí být  označeno samolepící nálepkou umístěna u plnící jednotky (je-li umístěna vně vozidla), a dále:

• 	na zadní části vozidla v pravém horním nebo dolním rohu                             
                       (pro vozidla kategorií M1 a N1, N2, N3 - viz obr. 1)

•	vpředu, vzadu a na vnější straně pravostranných dveří

(pro vozidla kategorií  M2 a M3 – viz obr. 2)

Obrázek 1 - Označení vozidel kategorie M1 a N samolepicí nálepkou

| Barevné provedení |  |
| --- | --- |
| pozadí - žluť chromová střední písmena - černá |  |
| Rozměry: | ohraničení a písmena | Černá |
|  | kruh o vnějším průměru | 70 mm |
|  | šířka černého okraje | 3 mm |
| Nápis "CNG" | výška písmene | 30 mm |
|  | šířka písmene | 15 mm |
|  | tloušťka čar | 3 mm |
|  | mezera mezi písmeny | 3 mm |

Obrázek 2 - Označení vozidel kategorie N2, N3 a M2, M3 samolepicí nálepkou

| Barevné provedení |  |
| --- | --- |
| pozadí - zelená písmena - bílá nebo reflexní bílá |  |
| Rozměry: | ohraničení a písmena | bílá nebo reflexní bílá |
|  | šířka ohraničení | 4 - 6 mm |
|  | výška nálepky | 80 – 110 mm |
|  | šířka nálepky | 110 – 150 mm |
| Nápis "CNG" | výška písma | ≥ 25 mm |
|  | tloušťka písma | ≥ 4 mm |
|  | tloušťka čar | 3 mm |
|  | Nápis CNG musí být vystředěn uprostřed nálepky |

#### 6.  Emise ve výfukových plynech

Jednotlivě přestavěná vozidla se  podrobují ověření  plnění stanovených limitů škodlivých exhalací ve výfukových plynech (emisnímu  testu), které provádí pověřená zkušebna, která je současně SME – CNG. Z hlediska škodlivin emisí ve výfukových plynech platí stejný Předpis EHK nebo Směrnice EHS/ES podle kterého bylo vozidlo homologováno na základní palivo.

Emisní test se provádí pode metodiky příslušného předpisu EHK, příp. směrnice ES. Součástí je i kontrola přípustných limitů škodlivých exhalací v  rozsahu   stanoveném  pro   pravidelnou kontrolu vozidel ve SME - CNG. Ověření  se provádí podle vyhlášky MDS ČR č. 302/2001 Sb.

Pověřená zkušebna vydá o výsledku emisního chování vozidla Technický protokol, protokol o měření emisí. V případě kladného výsledku vydá osvědčení o měření emisí a vylepí kontrolní nálepku na zadní registrační značku.

Pověřená zkušebna rovněž provede zápis do Technického protokolu vydaného příslušným schvalovacím orgánem, který zákazník předložil před zahájením zkoušky.

### Jednotlivě dovezené vozidlo

U jednotlivě dovezeného vozidla, ve kterém je zabudován alternativní pohon na CNG, musí být splněny následující podmínky :

- v dokladech k vozidlu (zahraniční technický průkaz) musí být zapsán alternativní pohon vozidla na plyn,

- díly plynového zařízení musí být homologovány podle předpisu EHK č. 110,

- zástavba plynového zařízení musí plnit požadavky bodu 5. této metodiky.

Při vydání dokumentace se zkušební stanice řídí platnými pokyny týkající se jednotlivě dovezeného vozidla s tím, že do příslušných částí Technického protokolu zaznamená další údaje vztahující se k plynovému pohonu (např. palivo, hmotnosti, poznámka o vydání Přílohy k TP).

V případě, že  zástavba plynového zařízení do vozidla odpovídá požadavkům daných touto metodikou, vystaví technik typu „K“ Přílohu k technickému průkazu podle přistaveného vozidla a vepíše předepsané identifikační údaje o vozidle. Přílohu potvrdí svým podpisem a otiskem razítka technika typu „K“ a rovněž tak učiní i zástupce zkušební stanice.

Kontrola emisního chování vozidla se provádí pouze v  rozsahu stanoveném  pro pravidelnou kontrolu vozidel ve SME - CNG. Ověření  se provádí podle vyhlášky MDS ČR  č. 302/2001 Sb. O výsledku měření SME - CNG vystavuje protokol o měření emisí a při  kladném výsledku vystaví osvědčení o měření emisí.

### 8.    Dokumentace předkládaná na zkušební stanici

Při ověřování přestavby vozidla musí být předložena potřebná  dokumentace k přestavěnému vozidlu a to zejména :

a) dokumenty vydané příslušným schvalovacím orgánem při povolení přestavby, technický průkaz vozidla a osvědčení o registraci vozidla,

b)   technický popis a výkresovou dokumentaci přestavby,

c) návrh na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu (např. hmotnostní údaje o vozidle po jeho přestavbě, údaje o namontovaném  plynovém zařízení),

d)  doklady o  homologaci  zařízení, včetně  jeho částí, podle  Předpisu  EHK  č.  110 ( pouze na vyžádání zkušební stanice nebo pověřené  zkušebny),

e)  soupisku ostatních zařízení, přístrojů a dílů použitých při přestavbě vozidla nepodléhajících homologaci, které mají přímý vliv na funkci zařízení,

f)  pasport (certifikát) k nádrži (pouze na vyžádání zkušební stanice nebo pověřené    zkušebny),

g)  návod k obsluze a údržbě jednotlivých celků palivového systému na plyn z hlediska použitého plynového zařízení (v nejnutnějším rozsahu).

### 9. 	Dokumentace vydaná zkušební stanicí   (pověřenou zkušebnou)

Po kontrole vozidla technikem typu „K“ zkušební stanice (pověřená zkušebna) provede zápis do Technického protokolu vydaného příslušným schvalovacím orgánem, zda uvedené požadavky dané touto metodikou plní či neplní. Zápis potvrdí  svým podpisem a otiskem razítka technika typu „K“ a rovněž tak učiní i zástupce zkušební stanice (pověřené zkušebny).

V případě, že  zástavba plynového zařízení do vozidla odpovídá požadavkům daných touto metodikou, vystaví technik typu „K“ Přílohu k TP podle přistaveného vozidla a vepíše předepsané identifikační údaje o vozidlu a plynové soustavě. Přílohu potvrdí  svým podpisem a otiskem razítka technika typu „K“ a rovněž tak učiní i zástupce zkušební stanice (pověřené zkušebny).

Zkušební stanice dále vystaví k vozidlu „Protokol o technické prohlídce před schválením technické způsobilosti“ a to podle požadavků daných vyhláškou č.302/2001 Sb. V poznámce tohoto protokolu musí být proveden zápis „Přestavba na CNG.“

Zkušební stanice neprovádí žádný zápis do dokladů od vozidla a kontrolní nálepku, osvědčující technickou způsobilost silničního vozidla, neodstraní.

V případě jednotlivě dovezeného vozidla zapíše výsledek kontroly (zástavba a těsnost) do Technického protokolu v části „Jiné záznamy.“

Doklady týkající se kontroly vozidla si  zkušební stanice okopíruje a  založí.

10.   Schválení technické způsobilosti po přestavbě

Příslušný schvalovací orgán po kontrole předložených dokladů rozhodne o schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě.

Příslušný schvalovací orgán provede zápis do technického průkazu vozidla, osvědčení o registraci silničního motorového vozidla, registru silničních motorových vozidel a stvrdí Přílohu k TP.

11.    PŘÍLOHY

Příloha č. 1 -Technický protokol vydaný příslušným schvalovacím orgánem

Příloha č. 2 - Příloha k technickému průkazu

#### Příloha č. 1

Č.j.: schvalovacího orgánu: ………………………….

číslo protokolu o TK: ………………………………….

TECHNICKÝ PROTOKOL

o kontrole vozidla k přestavbě na pohon zkapalněnými ropnými plyny (LPG) –

- stlačeným plynem (CNG)* pro schválení technické způsobilosti.

Příloha k rozhodnutí o povolení přestavby vozidla na pohon LPG – CNG*  č.j.                       ze dne: ……………

Žadatel o provedení TK : ………………………………………………………………..…

adresa : ……………………………………………………………………………………….

……….……………………………………………………………………………………….

Tovární značka a typ vozidla : …………………………………………………………….

Výrobní číslo karoserie (VIN) : ……………………………………………………………

Řízený katalytický systém :               ANO          NE

……………………………………

razítko a podpis schvalovacího orgánu

1. TECHNICKÁ KONTROLA

- Zástavba a těsnost plynové soustavy ve vozidle

(podle příslušné metodiky Ministerstva  dopravy)

Zjištěné závady :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vozidlo vyhovuje – nevyhovuje *  technickým podmínkám.

…………………………………….                  ………………………………………..

razítko a podpis                                razítko a podpis zástupce zkušební

kontrolního technika                               stanice nebo pověřené zkušebny

- Kontrola hmotností vozidla přestavěného na pohon CNG

Zjištěné závady :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vozidlo vyhovuje – nevyhovuje *  technickým podmínkám.

……………………………………                     ..…..…………………….………...

razítko a podpis                               razítko a podpis zástupce zkušební

kontrolního technika                              stanice nebo pověřené zkušebny

- Kontrola hmotností vozidla přestavěného na pohon CNG, umístění a upevnění nádrže.

(Žadatel doloží protokolem pověřené zkušebny)

……………………………………..

razítko a podpis zástupce

pověřené zkušebny

2. EMISE ŠKODLIVIN

- u vozidel přestavěných na pohon CNG bez katalyzátoru, nebo s neřízeným katalytickým systémem se provádí měření emisí škodlivin ve výfukových plynech v rozsahu stanoveném pro kontrolu vozidla v příslušné stanici měření emisí (SME).

Zjištěné závady :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vozidlo vyhovuje – nevyhovuje *  technickým podmínkám.

………………………………..

razítko a podpis

zástupce SME

- u vozidel přestavěných na pohon CNG bez katalyzátoru nebo s neřízeným katalytickým systémem a u vozidel přestavěných na pohon LPG nebo CNG s řízeným katalytickým systémem se provádí ověření plnění stanovených limitů škodlivých exhalací ve výfukových plynech (emisní test), které provádí pověřená zkušebna se statutem SME podle příslušného homologačního předpisu. Pověřená zkušebna současně provede měření emisí škodlivin ve výfukových plynech v rozsahu stanoveném pro kontrolu vozidla ve stanici měření emisí (SME).

Zjištěné závady :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vozidlo vyhovuje – nevyhovuje *  technickým podmínkám.

……………………………………..

razítko a podpis

zástupce pověřené zkušebny

*) Nehodící se zřetelně škrtne.

#### Příloha č. 2

# PŘÍLOHA K TECHNICKÉMU PRŮKAZU

MOTOROVÉHO – PŘÍPOJNÉHO VOZIDLA

číslo …………………………………

Registrační značka vozidla

Výrobní číslo karoserie (VIN)

## SCHVÁLENÉHO INDIVIDUÁLNĚ K PROVOZU NA POHON

## ZKAPALNĚNÝM ROPNÝM PLYNEM (LPG) * - STLAČENÝM PLYNEM (CNG) *

Zapsáno do registru sil. vozidel dne ………………….                                 …………………………………

razítko a podpis

Změny údajů v technickém průkazu :

| Kolonka | Položka | Nová hodnota |
| --- | --- | --- |
| Motor | Palivo |  |
| Karoserie | Počet míst k sezení |  |
| Hmotnosti | Provozní [kg] |  |
|  | Celková [kg] |  |

Seznam homologovaných prvků soustavy :

| Poř. číslo | Prvek soustavy | Výrobní číslo/výrobce | Homologační číslo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Přípojka dálkového plnění |  |  |
| 2 | Ohebné hadice |  |  |
| 3 | Nádrž |  |  |
| 4 | Víceúčelový ventil |  |  |
| 5 | Plynotěsná skříň |  |  |
| 6 | Uzavírací ventil plynu |  |  |
| 7 | Regulátor tlaku/Vypařovač |  |  |
| 8 | Filtr |  |  |
| 9 | Zpětný ventil |  |  |
| 10 | Palivová lišta |  |  |
| 11 | Vstřikovací zařízení |  |  |
| 12 | El. řídící jednotka |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

*)  nehodící se zřetelně škrtne

Další záznamy :

Přílohu vyhotovil kontrolní technik ………………………………..  dne …………………………

……………………………………………..

razítko a podpis

Zástupce pověřené zkušební stanice nebo pověřené zkušebny ………………………………..

……………………………………………

razítko a podpis

# Footnotes

dle řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO/IEC 17025 a to nejpozději do 12 měsíců od vydání této metodiky.