| Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel | Systém jednotných zkušebních metodik | KM – A/29.s2 |
| --- | --- | --- |
| KM - A | KMENOVÁ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL |
| 29 - | POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN |
| s - | SCHVALOVÁNÍ PŘESTAVBY VOZIDEL KATEGORIE M a N NA POHON CNG |
| 2 - | DRUHÉ VYDÁNÍ |

| Počet listů: | 11 | Datum vydání: | 1. 3. 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet příloh: | - | Platnost od : | 1. 7. 2009 |
| Zpracoval: | pracoviště : | DEKRA Automobil a.s. |
|  | pracovník: | Ing. Milan Woitsch |
| Odsouhlaseno : | Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel |
| Za správnost : |

| KM – A/29.s2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZÁZNAM O REVIZÍCH A DOPLŇCÍCH |
| Poř. čís. | Dne | Oprava provedena na základě | Opraven list č. | Vyměněn list č. | Navíc zařazen list č. |

O B S A H :                                                                                         list

1.0 	Účel metodiky								  4

2.0 	Názvosloví a zkratky							  4

3.0 	Druhy  přestavby							  5

4.0 	Průběh schvalovacího procesu					  5

5.0 	Technické zkoušky							  7

5.1 	Obecně							  7

5.2 	Rozsah technických zkoušek					  7

6.0  	Označování přestavěných vozidel					  8

7.0 	Posouzení předkládané dokumentace				10

8.0 	Vyhodnocení  zkoušek						10

9.0 	Zpracování technického protokolu o přestavbě			10

### 1.0 	Účel metodiky

Tato metodika slouží ke sjednocení  postupu při schvalování technické způsobilosti vozidel  kategorií  M a N přestavěných na pohon stlačeným zemním plynem - CNG.

Poskytuje základní informace o  předkládané dokumentaci  pro schvalovací řízení a o rozsahu technických zkoušek, kterými se ověřuje plnění podmínek stanovených pro  jednotlivé  druhy a modifikace vozidel  požadavků platných  technických předpisů.

Popisuje  přehled  způsobů dodatečné přestavby vozidel a udává postup při schvalování  jejich  technické  způsobilosti  tak,  jak  je  požadováno  zákonem   č. 56 / 2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění.

### Názvosloví a zkratky

| CNG | Compressed Natural Gas ( dále jen „CNG“) – stlačený zemní plyn – plynné palivo z přírodních zdrojů s objemovým podílem metanu nejméně 85% ve směsi uhlovodíků s kritickou teplotou nižší než 263°K (-10°C) |
| --- | --- |
| EHK | Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů |
| EU | Evropská unie (1.1.1995) |
| Zákon č. 56 / 2001 Sb. | Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích s účinností dnem 1.7.2001 v platném znění |
| Rozhodnutí | Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu podle zákona č. 56/2001Sb. vydané ministerstvem |
| STK | Stanice technické kontroly |
| SME – CNG | Stanice měření emisí oprávněná měřit vozidla s pohonem CNG |
| Hromadná přestavba typu | Rozumí se přestavba vozidel jednoho typu a shodného provedení určených pro obchodní účely |
| Žadatel | Může jím být výrobce vozidla, výrobce zařízení pro provoz vozidla na LPG, resp. jejich akreditovaný zástupce (v případě, že výrobcem je zahraniční subjekt). Žadatel musí mít zaveden systém řízení jakosti a kontroly výroby . |
| Pověřená zkušebna | Právnická osoba pověřená ministerstvem k provádění stanoveného rozsahu zkoušek z technických předpisů požadovaných pro schválení vozidla, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků a výbavy vozidel. Toto pracoviště musí mít zavedený systém řízení jakosti . |

| Pověřené zkušebny : | DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001 149 00 Praha 4 |
| --- | --- |
|  | TÜV SÜD AUTO CZ, s. r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 |
| Ministerstvo | Ministerstvo dopravy České republiky Odbor provozu silničních vozidel Nábř. L. Svobody 12/22 110 15 Praha 1 |
| Zkušební stanice | Stanice technické kontroly pověřená ministerstvem provádět technické kontroly jednotlivých vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích a provádět kontrolu vozidel vyrobených nebo přestavěných v rámci malé série |

3.     	Druhy  přestavby

3.1    	Hromadná přestavba vozidel  – typová  	(metodika ZM-A/19.11.1)

3.2    	Malá série  hromadné přestavby

a)	kontrola v pověřené zkušebně 		(metodika ZM-A/19.13.1)

b)  	kontrola na zkušební stanici  			(metodika ZM-A/19.12.1)

3.3   	Přestavba  jednotlivého vozidla   		(metodika ZM-A/19.14.1)

#### Podmínky pro přestavbu silničních vozidel stanoví obecně zákon č. 56/2001Sb.,        
       	§  73  a   74  a její prováděcí předpisy v aktuálním znění.

4.    	Průběh schvalovacího procesu technické způsobilosti přestavby    vozidla

##### Technickou způsobilost vozidel podle bodu 3.1 nebo 3.2 schvaluje na žádost žadatele (nebo akreditovaného zástupce - dále jen žadatel) Ministerstvo dopravy České republiky. Rozsah  požadovaných technických  podmínek je  stanoven v předpisové základně.  Ověření podmínek je prováděno pověřenou zkušebnou podle samostatných metodik ZM-A/19.11.1  a  ZM-A/19.13.1

Technickou způsobilost vozidel podle bodu 3.3 schvaluje na žádost žadatele příslušný úřad obce s rozšířenou působností na základě technického protokolu o kontrole vozidla, prováděné podle samostatných metodik  ZM-A/19.14.1  a  ZM-A/19.12.1 zkušební stanicí.

Zkoušky, posudky a protokoly potřebné pro schvalovací řízení provádějí a vystavují zkušebny  nebo zkušební stanice pověřené touto činností Ministerstvem dopravy ČR.

4.1   Postup schvalovacího procesu

4.1.1    Hromadná přestavba (typová) a malá série hromadné přestavby

| Pořadí | Úkon |
| --- | --- |
| 1. | Podání žádosti o schválení technické způsobilosti typu vozidla žadatelem na MD ČR. Forma a obsah žádosti včetně předložení vyžadované dokumentace jsou stanoveny zákonem č. 56, § 74 odst. 3 a 4 |
| 2. | Provedení technických zkoušek vozidla pověřenou zkušebnou v rozsahu určeném ministerstvem a zpracování technického protokolu. Ministerstvo může u odůvodněných případech uznat zkoušky ze zahraničních zkušeben, pokud je z nich zřejmé, že jejich správnost je deklarována subjektem na úrovni ministerstva v zemi původu. |
| 3. | Vydání „Rozhodnutí“ o schválení technické způsobilosti typu ministerstvem |
| Pozn.: | Přestavbu je možno provádět u vozidel se zážehovým motorem, který je v základním provedení konstruován pro provoz na bezolovnaté palivo nebo CNG. Není-li tomu tak, vyžaduje se pro potřeby schválení stanovisko výrobce motoru. |

4.1.2      Přestavba  jednotlivého vozidla

| Pořadí | Úkon |
| --- | --- |
| 1. | Podání žádosti o povolení přestavby (které je registrováno v registru vozidel ) na příslušný úřad obce s rozšířenou působností. Forma, obsah žádosti a rozsah požadované dokumentace je stanoven zákonem č. 56, § 74 odst. 3 a 4. |
| 2. | Kontrola provedení přestavby v rozsahu uvedeném v metodice ZM-A/19.04 ve zkušební stanicí nebo v pověřené zkušebně. |
| 3. | Vydání „Rozhodnutí“ o schválení technické způsobilosti přestavby vozidla příslušným Úřadem obce s rozšířenou působností na základě technického protokolu, vydaného zkušební stanicí nebo pověřenou zkušebnou. |

### 5.0 	Technické zkoušky

5.1 	Obecně

Zkoušky se u pověřené zkušebny provádějí na základě objednávky na náklad žadatele.  Tento je povinen zapůjčit pověřené zkušebně na přiměřenou dobu hodnocené vozidlo, včetně soupravy dílů k zabezpečení řádného technického stavu a udržení provozuschopnosti vozidla v průběhu zkoušek (viz zákon č. 56/2001 Sb.  § 24, odst. 2g ).

Předání dokumentace vyžadované zákonem pověřené zkušebně musí  být provedeno  nejpozději při předání hodnoceného vozidla do zkoušek.

5.2   	Rozsah  technických zkoušek

Je podrobně rozepsán pro jednotlivé druhy přestavby v jednotlivých zkušebních     
metodikách (ZM).

5.2.1   Hromadná přestavba (typová) - metodika ZM-A/19.11.1

| Pořadí | Úkon |
| --- | --- |
| 1. | Posouzení předložené dokumentace |
| 2. | Kontrola montáže jednotlivých komponentů plynového zařízení do vozidla |
| 3. | Kontrola vlastností vozidla po zástavbě |
| 3.1 | Kontrola hmotností |
| 3.2 | Kontrola výkonu motoru |
| 3.3 | Kontrola upevnění a umístění palivové nádrže |
| 3.4 | Funkční zkouška |
| 3.5 | Kontrola emisí škodlivin |
| 4. | Porovnání předložené dokumentace s výsledky kontroly |

5.2.2  Kontrola vozidla malé série v pověřené zkušebně – metodika ZM-A/19.13.1

| Pořadí | Úkon |
| --- | --- |
| 1. | Posouzení předložené dokumentace |
| 2. | Kontrola montáže jednotlivých komponentů plynového zařízení do vozidla |
| 3. | Kontrola vlastností vozidla po zástavbě |
| 3.1 | Kontrola hmotností |
| 3.2 | Kontrola umístění a upevnění palivové nádrže |
| 3.3 | Funkční zkouška |
| 3.4 | Kontrola emisí škodlivin |
| 4. | Porovnání předložené dokumentace s výsledky kontroly |
| Pozn.: | U těchto vozidel se při zkouškách neprovádějí destrukční zkoušky, pokud si je ministerstvo ze zvláštních důvodů nevyžádá. |

    - Kontrola vozidla malé série na zkušební stanici - metodika ZM-A/19.12.1

| Pořadí | Úkon |
| --- | --- |
| 1. | Kontrola montáže jednotlivých komponentů plynového zařízení do vozidla – zda odpovídá požadavkům uvedeným v Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vydaném ministerstvem podle metodiky ZM-A/19.13.1 |

5.2.4  Přestavba jednotlivého vozidla - metodika   ZM-A/19.14.1

| Pořadí | Úkon |
| --- | --- |
| 1. | Posouzení předložené dokumentace |
| 2. | Kontrola montáže jednotlivých komponentů plynového zařízení do vozidla |
| 3. | Kontrola vlastností vozidla po zástavbě |
| 3.1 | Kontrola hmotností |
| 3.2 | Kontrola vnější a vnitřní bezpečnosti |
| 3.3 | Kontrola elektrického příslušenství |
| 3.4 | Kontrola označení vozidla |
| 3.5 | Kontrola emisí škodlivin |
| 4. | Porovnání předložené dokumentace s výsledky kontroly |

### 6.0	Označování  přestavěných vozidel

### Všechna přestavěná vozidla musí být označena nálepkou umístěnou :

• 	u přípojky dálkového plnění, pokud není na krytu přípojky viditelně

vyznačen druh plynu, na jehož pohon je vozidlo přestavěno (CNG)

• 	na zadní části vozidla v pravém horním nebo dolním rohu                             
                       (pro vozidla kategorií M1 a N1, N2, N3 - viz obr. 1)

•	vpředu, vzadu a na vnější straně pravostranných dveří

(pro vozidla kategorií  M2 a M3 – viz obr. 2)

Obrázek 1 - Označení vozidel kategorie M1 a N samolepicí nálepkou

| Barevné provedení |  |
| --- | --- |
| pozadí - žluť chromová střední písmena - černá |  |
| Rozměry: | ohraničení a písmena | Černá |
|  | kruh o vnějším průměru | 70 mm |
|  | šířka černého okraje | 3 mm |
| Nápis "CNG" | výška písmene | 30 mm |
|  | šířka písmene | 15 mm |
|  | tloušťka čar | 3 mm |
|  | mezera mezi písmeny | 3 mm |

Obrázek 2 - Označení vozidel kategorie N2, N3 a M2, M3 samolepicí nálepkou

| Barevné provedení |  |
| --- | --- |
| pozadí - zelená písmena - bílá nebo reflexní bílá |  |
| Rozměry: | ohraničení a písmena | bílá nebo reflexní bílá |
|  | šířka ohraničení | 4 - 6 mm |
|  | výška nálepky | 80 – 110 mm |
|  | šířka nálepky | 110 – 150 mm |
| Nápis "CNG" | výška písma | ≥ 25 mm |
|  | tloušťka písma | ≥ 4 mm |
|  | tloušťka čar | 3 mm |
|  | Nápis CNG musí být vystředěn uprostřed nálepky |

7.0	Posouzení předkládané dokumentace

7.1	Pro  hromadnou přestavbu  typu  a malou  sérii  hromadné přestavby

V rámci kontroly plnění technických požadavků  na  přestavbu  provádí zkušebna  současně i technické posouzení předkládané dokumentace stanovené zákonem č. 56, § 74, odst. 3.

Z této  dokumentace  (předložené v českém jazyce) podléhá kontrole zejména:

• celkový technický popis vozidla i plynového zařízení s technickými daty

• montážní a instalační instrukce pro jednotlivé prvky plynového zařízení

• návod k obsluze a údržbě plynového zařízení

Při kontrole dokumentace se posuzuje její technická úplnost, správnost, přehlednost a srozumitelnost zpracování.

Porovnává se shodnost technických údajů uváděných v dokumentaci se zjištěnou skutečností a s hodnotami požadovanými platnými předpisy.

7.2	Pro přestavbu jednotlivého vozidla  - viz metodika  ZM-A/19.14.1

### 8.0	Vyhodnocení zkoušek

Jednotlivé zjišťované  údaje a technické parametry jsou vyhodnocovány podle příslušných metodik a platných norem a předpisů do zkušebních protokolů,  přičemž se musí používat pouze platných mezinárodních měrových jednotek.

O provedené kontrole  vypracuje zkušební orgán technický protokol.

Pro vyhodnocování předepsaných parametrů je možno použít výsledků uvedených v homologačních protokolech, pokud jsou tyto předloženy. Totéž platí i pro výsledky zjištěné podle směrnic ES/EU.

Rovněž lze využít výsledky zkoušek ze zahraničních zkušeben, pokud je z nich zřejmé, že jejich správnost je deklarována subjektem na úrovni ministerstva v zemi původu.

### 9.0	Zpracování  technického protokolu  o  přestavbě

O  provedené  kontrole  přestavby  vypracuje  zkušebna „Technický protokol o přestavbě"  a předá ho žadateli jako doklad k žádosti o schválení technické způsobilosti.

Protokol může být vydán až tehdy, splňuje-li výrobek všechny podmínky schválení stanovené platnými  technickými předpisy. Pokud se během zkoušek zjistí, že některý požadavek rozhodný pro schválení není  plněn, přeruší zkušebna řízení až do odstranění závady. O dosavadním průběhu zkoušek může zkušebna na požádání zadavatele vystavit informativní protokol.

Tento informativní protokol však v žádném případě nemůže být použit jako podklad pro schválení  technické způsobilosti, což musí být v protokolu  výslovně uvedeno.

Technický protokol o zkoušce vydává pověřená zkušebna, která zkoušky provedla a může být použit pouze pro schvalovací řízení. Je vydáván ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom je určeno pro:

• žadatele

• ministerstvo

• pověřenou zkušebnu (k archivaci).

Obsah a forma  technického protokolu respektuje metodickou praxi zkušebny. Číslování protokolů je prováděno podle zavedeného systému zkušebny.

Veškerá dokumentace použitá v technickém protokolu o zkoušce  pro schválení technické způsobilosti  přestavby  jako příloha  musí být kopírovatelná .

Ověřovací doklady, popisy, grafy a náčrty musí být na formátu A4. Totéž platí i pro výkresy - pokud pro ně formát A4 nestačí, smějí být na šířku vícenásobně složeny. Výška nesmí formát A4 přesáhnout.

Každý list příloh musí být na přední straně opatřen razítkem organizace, která přílohu zpracovala.  Na razítko ani podpis nesmí být použito černé barvy.

Podstatné údaje výkresů, náčrtů a diagramů s popisy musí být uvedeny v češtině.

Jsou-li jako příloha použity fotografie, nemají být pokud možno menší než 13 x 18 cm a mají formát vyplňovat objektem (provedení pokud možno barevné.) Jsou-li fotografie menší než formát A4, musí být trvale připevněny na listu formátu A4.

Pokud pověřená zkušebna uzná za vhodné (např. vzhledem k rozsahu dokumentace), může být tato předložena po dohodě se zadavatelem v elektronické podobě.

# Footnotes

Žadatel předkládá prohlášení o zavedení SŘJ a kontroly výroby, tento systém musí být zaveden do 12 měsíců ode dne platnosti této metodiky.Připouští se náhrada certifikovaného systému provedením auditu pověřenou zkušebnou.

dle řady  ČSN  EN ISO  9000 a ČSN EN ISO/IEC 17025 a to nejpozději do 12 měsíců od vydání této  metodiky.

Pověřená zkušebna může v odůvodněných případech požádat o předložení dalších technických podkladů nutných pro provedení požadovaných zkoušek

Upozornění:  Při jakémkoli písemném nebo osobním styku s orgány MD ČR je nutné po schválení technické způsobilosti daného typu vozidla uvádět  vždy příslušné číslo  „Rozhodnutí".

V případě , že vozidlo je zkoušeno dle předpisu EHK č. 83, neprovádějí se zkoušky    
  typu IV,V a VI)

Pokud je druh plynu pro pohon vyznačen na vnitřní straně krytu víčka hrdla palivové nádrže

(nádrží), není nutné označení tohoto víčka z vnější strany