| Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel | Systém jednotných zkušebních metodik | ZM – A/19.03.x |
| --- | --- | --- |
| ZM - A | ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL |
| 19 - | POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY |
| 03 - | KONTROLA VOZIDEL MALÉ SÉRIE V POVĚŘENÉ ZKUŠEBNĚ PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ |
| 5 - | PÁTÉ ? VYDÁNÍ |

| Počet listů: | 32 | Datum vydání: | 1. 3. 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet příloh: | - | Platnost od : | 1. 7. 2009 |
| Zpracoval: | pracoviště : | DEKRA Automobil a.s. |
|  | pracovník: | Ing. Milan Woitsch |
| Odsouhlaseno : | Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel |
| Za správnost : |

| ZM – A/19.01.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZÁZNAM O REVIZÍCH A DOPLŇCÍCH |
| Boř. čís. | Dne | Oprava provedena na základě | Opraven list č. | Vyměněn list č. | Navíc zařazen list č. |

O B S A H :		                        		                                              list

1.0 	Účel a platnost metodiky      	               	        				4

2.0 	Názvosloví a zkratky	 							4

3.0 	Hlavní součásti plynového zařízení					            5

4.0 	Rozsah kontroly hromadně přestavovaných vozidel				7

4.1	Kontrola montáže jednotlivých komponent				8

4.2	Kontrola vlastností vozidla						20

4.2.1	Hmotnosti								20

4.2.2	Výkon motoru								20

4.2.3	Umístění a upevnění palivové nádrže				22

4.2.4	Funkční zkouška							24

4.2.5	Emise škodlivin							29

5.0	Označení přestavěných vozidel						30

6.0	Vyhodnocení kontroly								31

7.0	Bezpečnostní opatření							32

8.0	Související předpisy								32

### 1.0 	Účel  a platnost metodiky

Metodika poskytuje informace o požadavcích na zástavbu zařízení pro pohon vozidel kategorie M a N zkapalněným ropným plynem (LPG) a na vlastnosti vozidla po zástavbě.

Stanoví rozsah kontroly provedení montáže zástavby do vozidla v malé sérii a jeho vlastností s ohledem na platnou legislativu.

Metodika uvádí přehled komponent zařízení pro provoz vozidla na LPG.

Metodika se vztahuje na vozidla přestavovaná v malé sérii s ohledem na platné legislativní předpisy v pověřené zkušebně.

Metodika respektuje požadavky zákona č. 56/2001Sb. a jeho prováděcích předpisů  v posledním znění.

### Názvosloví a zkratky

| LPG | Liquefied Petroleum Gas ( dále jen „LPG“) - zkapalněný uhlovodíkový (ropný) plyn - propan, butan a jejich směsi |
| --- | --- |
| EHK | Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů |
| EU | Evropská unie (1.1.1995) |
| Zákon č. 56/2001 Sb. | Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích s účinností dnem 1.7.2001 v platném znění |
| Přestavba | Je změna nebo úprava podstatných částí mechanizmu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla |
| Plynové zařízení | Soubor všech mechanických a elektrických částí, které tvoří soustavu pohonu vozidla na plyn |
| STK | Stanice technické kontroly |
| SME – LPG | Stanice měření emisí oprávněná měřit vozidla s pohonem LPG |
| OBD (EOBD) | Palubní diagnostický systém (v evropské verzi) |
| Malá série hromadné přestavby | Rozumí se hromadná přestavba, u které celkový počet přestavěných vozidel v průběhu 1 kalendářního roku nepřesáhne 50 ? kusů |
| Pověřená zkušebna | Právnická osoba pověřená ministerstvem k provádění stanoveného rozsahu zkoušek z technických předpisů požadovaných pro schválení vozidla, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků a výbavy vozidel. Toto pracoviště musí mít zavedený systém řízení jakosti . |
| Ministerstvo | Ministerstvo dopravy České republiky Odbor provozu silničních vozidel Nábřeží L. Svobody 12/22 110 15 Praha 1 |

3.     	Hlavní součásti zařízení k pohonu motorového vozidla na LPG

3.1    	Nádrž na LPG   je tlaková nádoba v provedení:

• standardní válcová s válcovým pláštěm, dvěma miskovitými dny a to buď 
 	 torisférickými nebo eliptickými a požadovanými otvory pro příslušenství

•  speciální, jiná  než  standardní  válcová (eliptická, toroidní, dvojitá, dvojnásobná)

3.2	Příslušenství tlakové nádrže

Nádrž musí být vybavena následujícím příslušenstvím, které může být zvlášť nebo v kombinaci (tzv. víceúčelový ventil):

3.2.1 	80ti procentní uzavírací ventil

(omezovač plnění nádrže) znamená zařízení omezující naplnění nádrže max.  na 80% jejího obsahu

3.2.2 	Stavoznak

znamená zařízení k ověření úrovně hladiny kapaliny v nádrži

3.2.3 	Přetlakový ventil (odpouštěcí)  - tzv. PRD

znamená zařízení k omezení přetlaku vytvořeného v nádrži

    - Přetlakové zařízení

znamená zařízení k ochraně nádrže před roztržením, které může nastat v případě požáru, prostřednictvím ventilace obsahu LPG

3.2.5	Dálkově ovládaný provozní (obslužný) ventil s přepadovým ventilem  
 	znamená zařízení, které dovoluje zavést a přerušit dodávku LPG 
 	k odpařovači/regulátoru tlaku, dálkově ovládaný znamená, že provozní 
 	ventil je ovládán elektronickou řídící jednotkou; když je motor v klidu, je 
 	ventil uzavřen; přepadový ventil znamená zařízení k omezení průtoku LPG

3.2.6	Víceúčelový ventil

znamená zařízení obsahující celé nebo jen část výše uvedeného příslušenství a elektrickou průchodku (viz bod 3.2.9)

Nádrž může být dále vybavena  následujícím příslušenstvím:

3.2.7	Plynotěsná skříň

znamená zařízení k ochraně příslušenství a k odvětrání jakéhokoli úniku do    okolního vzduchu, pokud je to nevyhnutelné

3.2.8	Palivové čerpadlo

znamená zařízení k zavedení dodávky kapalného LPG do motoru zvýšením tlaku v nádrži prostřednictvím přívodního tlaku palivového čerpadla

3.2.9	Elektrická průchodka

pro  palivové  čerpadlo / ovladače / stavoznak

3.2.10 	Zpětný ventil

znamená zařízení umožňující proudit kapalnému LPG v jednom směru a zabraňující kapalnému LPG proudit ve směru opačném

3.3	Další komponenty plynové soustavy

3.3.1	Odpařovač

znamená zařízení určené k odpaření LPG z kapalného do stavu plynného

3.3.2 	Regulátor tlaku

znamená zařízení určené k redukci a regulaci tlaku kapalného LPG

3.3.3 	Uzavírací ventil

znamená zařízení k uzavření toku LPG

3.3.4	Přetlakový ventil plynového potrubí

znamená zařízení k zabránění růstu tlaku v trubkách nad nastavenou hodnotu

3.3.5 	Zařízení pro vstřik plynu, nebo vstřikovač nebo směšovač plynu

znamená zařízení, které přivádí tekutý nebo odpařený LPG do vstupu (sání) 	motoru

3.3.6	Dávkovací jednotka plynu

znamená zařízení, které odměřuje a/nebo distribuuje proud plynu k motoru; může být buď kombinovaná se vstřikovacím zařízením pro vstřik plynu nebo samostatná

3.3.7	Elektronická řídící jednotka

znamená zařízení, které řídí požadavky motoru na LPG a uzavírá automaticky el. proud do uzavíracích ventilů LPG systému v případě proražení přívodní trubky paliva způsobené nehodou nebo při zastavení motoru

3.3.8	Tlakový nebo teplotní snímač

znamená zařízení, které měří tlak nebo teplotu

3.3.9	Filtrační jednotka LPG

znamená zařízení, které filtruje LPG; filtr může být integrován do jiných komponent

3.3.10	Ohebné hadice

znamenají hadice pro dopravu zkapalněného ropného plynu buď v tekutém nebo odpařeném stavu při různých tlacích z jednoho místa na druhé

3.3.11	Plnicí jednotka

znamená zařízení umožňující plnění nádrže; plnicí jednotka může být integrována do 80% uzavíracího ventilu nebo do vnější přípojky plnění

3.3.12	Servisní spojka

znamená připojení ve vedení paliva mezi nádrží a motorem. Pokud jednopalivovému vozidlu dojde palivo, vozidlo může být provozováno prostřednictvím rezervní palivové nádrže napojené do servisní spojky

3.3.13	Palivová lišta

znamená palivovou trubku nebo kanál, která(ý) spojuje palivové vstřikovací zařízení

3.3.14	Plynové potrubí

znamená  tlakové  potrubí  mezi vnější přípojkou plnění, nádrží, uzavíracím ventilem a odpařovačem/regulátorem tlaku a jeho šroubením

3.3.15	Hadice přívodu tepelného media

slouží k ohřevu odpařovače

3.3.16	Uzavírací ventil benzinu

znamená zařízení určené k uzavření toku benzinu, obvykle elektromagneticky ovládané

3.3.17 	Instalační materiál

zahrnuje:
• úchytný  rám  nádrže na  LPG  vč. spojovacího materiálu (šrouby, podložky,  matice       apod.)   
• zajišťující upevnění nádrže k vozidlu a odolávající předepsaným zrychlením
• držák náhradního kola (v případě použití speciální nádrže)
• konzoly a úchyty dalších přístrojů
• úchyty potrubí
• průchodky a těsnění

3.3.18 	Elektrická instalace

zahrnuje zejména:

• ovládací  modul  - je zařízení sloužící k volbě druhu paliva, zpravidla umístěný na přístrojové desce vozidla

• vlastní   elektrická   instalace   s  propojením  na  kontrolní  a  signalizační systémy, včetně solenoidů na ovládacích ventilech

• řídicí  ústrojí  zajišťující  další  nutné  funkce  spojené  se  změnou  paliva, např. vyřazující z činnosti předehřívání nasávaného vzduchu, nebo zajišťující  předepsaný postup přepínání  u  instalací  s  více  než  jednou nádrží na LPG

3.3.19	Přípojka dálkového plnění

Je zařízení umožňující plnění nádrže

Pozn.:

Homologaci dle předpisu EHK R 67 (v platném znění) podléhají následující komponenty plynové soustavy:            
•  ad 3.1, 3.2.1 až 3.2.10, 3.3.), 3.3.2), 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5), 3.3.6), 3.3.7 až 3.3.9,   
   3.3.10), 3.3.11, 3.3.12, 3.3.14), 3.3.16, 3.3.18, 3.3.19

Příklad homologační značky:

kde:

E8   	   - 	označení státu, který homologaci udělil

67 R  - 	číselné označení homologačního Předpisu EHK OSN

00    	   -  	označení série změn k danému Předpisu

1234	   - 	číslo homologačního protokolu (3. až 6. číslice)

class (třída) určuje :

Class 1 (Třída 1) – 	Vysokotlaké části včetně trubek armatur obsahující tekutý LPG o tlaku

par nebo zvýšeném tlaku par až do 3 000 kPa

Class 2 (Třída 2) – 	Nízkotlaké části včetně trubek armatur obsahující odpařený LPG o maximálním provozním tlaku pod 450 kPa a přes 20 kPa nad

atmosférickým tlakem

Class 2A (Třída 2A) – Nízkotlaké části pro omezený pracovní rozsah včetně trubek a

armatur obsahující odpařený LPG o maximálním provozním tlaku pod

120 kPa a přes 20 kPa nad atmosférickým tlakem

Class 3 (Třída 3) – 	Uzavírací ventily a přetlakové ventily pracující v kapalné fázi

4.	Rozsah kontroly vozidla v pověřené zkušebně

Kontrolu zástavby zařízení pro pohon vozidel LPG provádí pověřená zkušebna MD ČR.

Žadatel je povinen zapůjčit (přistavit) zkušební organizaci na přiměřenou dobu   
vybrané kontrolované vozidlo.

Před  zahájením   kontroly   musí   být   zkušební   organizaci   poskytnuta technická    
dokumentace  nejméně v následujícím rozsahu:

1) Doklad o homologaci 	zařízení včetně jeho částí (viz odst. 3.1 až 3.3) podle předpisu EHK č. 67 v posledním znění (kopie homologačních certifikátů)

2) Soupiska všech přístrojů a dílů 	(podléhajících i nepodléhajících homologaci)

3) Montážní a instalační instrukce 	včetně schématu zabudování zařízení do vozidla

4) Schéma zapojení elektrické části instalace

4.1)  Technický popis   	zařízení pro provoz na LPG

4.2)  Návod k obsluze  	(v českém jazyce) s výstižným označením ovládacích prvků

4.3)  Dokumentace       	pro ověření systému OBD, pokud je jím vozidlo vybaveno.

4.1	Kontrola montáže jednotlivých komponent plynové soustavy do  vozidla

4.1.1	Kontrola instalovaných přístrojů a částí instalace schválených nebo
 	povinně značených podle zvláštních předpisů:

A) Kontrola částí homologovaných  podle  EHK č. 67 v platném znění,  porovnání  s údaji v předané  dokumentaci,  výpis  údajů  firemních,  výrobních  a  homologačních štítků, výrobních čísel a pod., kontrola, zda komponenty jsou zamontovány v předepsané poloze, kontrola označení vozidla

B)   Kontrola   přístrojů  a  dílů  nepodléhajících   homologaci  podle   EHK  č. 67, avšak povinně  značených:

( vstřikovač nebo zařízení pro vstřik plynu nebo směšovač (výrobce, typ, výrobní číslo) - pokud pracují s provozním tlakem < 20 kPa (Třída 2)

( nízkotlaké hadice pro LPG v motorovém prostoru (pro provozní tlak plynu < 20 kPa)   
               - značení, upevnění, ochrana 
       	( hadice pro přívod tepelného média – značení (HOT WATHER)
 	( elektromagnetické uzavírací ventily přívodu benzinu
 	( úchytný rám palivové nádrže na LPG
 	( elektrická instalace.

4.1.2	Kontrola provedení instalace podle předané dokumentace

LPG soustava montovaná na vozidlo musí fungovat takovým způsobem, aby maximální  provozní tlak, na který byla konstruována a homologována, nebyl překročen.

- materiály použité v systému musí být vhodné pro použití LPG

- všechny díly systému musí být upevněny řádným způsobem

-   LPG systém nesmí vykazovat žádné netěsnosti

- LPG systém musí být namontován tak, aby poskytoval nejlépe možnou ochranu 
   	proti poškození pohybujícími se částmi vozidla, kolizí, štěrkem, nakládáním nebo   
   	vykládáním vozidla nebo posuvem nákladu

- žádné zařízení se nesmí připojit na LPG systém, vyjma těch, které jsou striktně      
  	vyžadovány pro chod motoru vozidla, avšak:

( motorové vozidlo kat. M2, M3, N2, N3 a M1 o celkové hmotnosti > 3 500 kg může být vybaveno topením vytápějícím prostor pro cestující, které je napojeno na LPG systém pro pohon vozidla

( vytápěcí systém je přípustný tehdy, když z pohledu pověřené zkušebny odpovědné za provedení zkoušky pro schválení technické způsobilosti je vytápěcí systém odpovídajícím způsobem chráněn a neovlivňuje požadovanou funkci LPG systému pro pohon vozidla

( jednopalivové vozidlo bez systému pro nouzové dojetí může být vybaveno servisní spojkou v LPG systému; servisní spojka je přípustná pouze tehdy,  když  z  pohledu  pověřené  zkušebny  odpovědné  za  provedení zkoušky  pro  schválení  technické způsobilosti je servisní spojka odpovídajícím   způsobem  chráněna  a  neovlivňuje  požadovanou  funkci  LPG systému;  servisní  spojka může být kombinována s odděleným plynotěsným zpětným ventilem, čímž je umožněna pouze funkce motoru

- žádný komponent LPG systému včetně  ochranných  materiálů,  které jsou součástí

takových  komponentů se nesmí promítat za vnější obrys vozidla s výjimkou  průmětu  plnící  přípojky, pokud  tento nepřesahuje o více než 12 mm při splnění požadavků předpisu na vnější výčnělky

- s výjimkou  LPG  palivové  nádrže  nesmí žádný komponent LPG systému včetně ochranných  materiálů, které jsou součástí takových komponentů, v žádném příčném řezu  vozidla  přesahovat  za spodní okraj; pokud další  část vozidla uvnitř  
poloměru 150 mm není umístěna níže, žádný  komponent  LPG  systému nesmí být   
umístěn v menší vzdálenosti  než 100 mm od výfuku, nebo obdobného tepelného    
zdroje, pokud takové komponenty nejsou adekvátně odstíněny vůči teplu.

4.1.3 	Tlaková nádrž na LPG

Tlaková  nádrž LPG  musí  být trvale namontována ve vozidle a nesmí být namontována v motorovém prostoru,

-  musí být namontována ve správné poloze, dle pokynů výrobce nádrže

-  musí být namontována způsobem, aby nedošlo ke styku kovu s kovem jinde než v bodech   trvalého připevnění nádrže

-  musí mít trvalé upevňovací body k jejímu připevnění v motorovém  vozidle, nebo nádrž  může být připevněna k motorovému vozidlu prostřednictvím rámu nádrže a třmenů

- u vozidla připraveného k jízdě nesmí tlaková nádrž LPG být méně než 200 mm nad povrchem vozovky; tento požadavek neplatí, pokud je nádrž dostatečně chráněna zepředu a po stranách a žádná část nádrže není umístěna níže než tento ochranný systém

-  tlaková nádrž LPG musí být namontována tak, aby mohla absorbovat (aniž by došlo k jejímu poškození) zrychlení (zpomalení):

| Kategorie vozidla | M1, N1 | M2, N2 | M3, N3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ve směru jízdy | 20 g | 10 g | 6,6 g |
| Ve směru vodorovně-kolmém na směr jízdy | 8 g | 5 g | 5 g |

- v  případě, že  je  připojeno  na  jediné  potrubí  k motoru  více  tlakových nádrží  LPG, každá nádrž musí být opatřena zpětným ventilem namontovaným ve směru toku za dálkově řízeným provozním (obslužným) ventilem a přetlakový ventil potrubí musí být namontován v potrubí k motoru za zpětným ventilem ve směru toku. Odpovídající filtrační systém musí  být umístěn před zpětnými ventily ve směru toku k zabránění jejich znečištění.

- zpětný ventil a přetlakový ventil potrubí se nevyžadují v případě, že zpětný
tlak dálkově řízeného provozního (obslužného) ventilu v uzavřené poloze 
převyšuje 500 kPa. V tomto případě ovládání dálkově řízeného 
provozního (obslužného) ventilu musí být provedeno takovým způsobem, 
aby bylo zabráněno otevření více než jednoho dálkově řízeného 
provozního (obslužného) ventilu ve stejnou dobu. Přípustná doba překrytí 
pro přepnutí je omezena na 2 sekundy

- v  případě  použití  více  tlakových nádrží LPG nádrže musí být plněny z jednoho místa

- pro ověření dalších požadavků na umístění tlakové nádrže se provedou tyto kontroly:

(   přístupnost  ke  kontrole  víceúčelové  armatury
(   vzdálenost   od  kritických  míst  z  hlediska   ochrany  proti  sálání  resp.  účelnost   
krytování

( poloha  vůči výfukovému potrubí a jeho vyústění (včetně výfukového potrubí instalovaného nezávislého topení)

( poloha a krytování vůči možnému slunečnímu osvitu (ve sporných případech ověření, zda teplota povrchu nádrže nepřekročí  +85 °C

(  umístění mimo obvyklou deformační zónu vozidla při nárazu zezadu nebo zepředu 
( přístupnost k dotažení  upevňovacích pasů  nebo jiných prvků a utahovacího momentu vůči dokumentaci

( uchycení držáku nádrže ke karoserii (nosné části vozidla), zda dosedá jen v předepsaných  místech  "kov na kov" (nikoli  přes tlumící  vrstvy)  zda  uchycení i opěra nádrže jsou provedeny tak, aby nenarušovaly povrchovou ochranu  nádrže proti  korozi  (podložení pasů i opěr plastovými nebo koženými podložkami z materiálu zaručujícího stálost tvaru - podložení  plstí  nebo pryží není přípustné), zda úchytné pásy (lanka nejsou přípustná) jsou dostatečně jištěny (překrytí pasů min. 150 mm - pokud jsou použity)

( při umístění nádrže v dopravním prostoru vozidla se posoudí, zda spoje palivového potrubí jsou kryty proti možnému úniku plynu do tohoto prostoru a možný únik odveden pod vozidlo

( provedení průchodek všech potrubí a elektrických vedení do plynotěsné skříně   
pro splnění podmínek plynotěsnosti

( zda nádrž, její armatury, plynotěsná skříňka a její odvětrání, plnící i odběrové palivové potrubí jsou dostatečně chráněny proti poškození od ústrojí vozidla, přepravovaným nákladem či osobami při servisní manipulaci, eventuálně odletujícími nečistotami a štěrkem  od kol.

4.1.4  	Kontrola příslušenství nádrže

4.1 4.1   80ti procentní uzavírací ventil

- automatický omezovač hladiny naplnění nádrže musí být vhodný pro danou    
 nádrž a musí být namontován ve vhodné poloze k zajištění omezení plnění na  
 80 %

- zařízení musí mít trvalé označení udávající typ nádrže, pro kterou je 
 určeno,  její průměr a úhel montáže, případně montážní značku.

4.1.4.2   Stavoznak

- stavoznak musí být nepřímého typu (mezi vnitřkem a vnějškem nádrže) vhodný pro danou nádrž a musí být namontován ve vhodné poloze

- pokud zařízení k ověření úrovně hladiny kapaliny v nádrži je přímého typu, musí spoje elektrického proudu splňovat specifikace Třídy 1

- údaj stavoznaku musí být snadno kontrolovatelný; pokud není, musí být 
vybaven zařízením pro přenos údaje do kabiny řidiče

4.1.4.3   Pružinový přetlakový ventil

- pružinový přetlakový ventil musí být namontován uvnitř palivové nádrže takovým   
způsobem, že je propojen s plynným prostorem a může odpouštět do okolní   
atmosféry nebo do plynotěsné skříně, když její montáž je předepsána a  
plynotěsná skříň splňuje požadavky předpisu EHK č. 67 v platném  znění

4.1.4.4    Přetlakové zařízení

- přetlakové zařízení musí být namontováno na nádrži v oblasti plynu

-  přetlakové zařízení musí být připevněno k palivové nádrži takovým způsobem, aby mohlo odpouštět do plynotěsné skříně, když její montáž je předepsaná a když plynotěsná  skříň splňuje požadavky  předpisu  EHK č. 67 v platném znění

4.1.4.5    Dálkově řízený provozní (obslužný) ventil s přepadovým ventilem

-   musí být namontován přímo na nádrži bez jakýchkoliv mezičlánků

- musí být ovládán takovým způsobem, že se automaticky uzavře při zastavení   
motoru bez ohledu na polohu vypínače zapalování a musí zůstat uzavřený po  
celou dobu, co je motor v klidu

4.1.4.6  Víceúčelový ventil

- musí být vhodný pro danou nádrž a musí být namontován ve vhodné poloze

- je-li palivová nádrž ve vnitřním prostoru vozidla, musí být umístěn v plynotěsné skříni

- je-li palivová nádrž vně vozidla, musí být chráněn proti odletujícím nečistotám od kol a proti průniku vody

4.1.4.7 Plynotěsná skříň

- plynotěsná skříň slouží k ochraně příslušenství nádrže, musí splňovat níže uvedené požadavky a musí být k nádrži neprodyšně připevněna

-  pokud se nádrž nachází vně vozidla, plynotěsná skříň slouží pouze k ochraně  příslušenství proti znečistění a vodě

- plynotěsná skříň musí být v otevřeném propojení s atmosférou, v případě
nutnosti prostřednictvím propojovací hadice a výstupní průchodky

- otvor pro odvětrání plynotěsné skříně musí směřovat dolů v místě výstupu z vozidla, avšak nesmí vypouštět do podběhu kola ani nesmí směřovat k tepelnému zdroji (např. výfuk)

- víko plynotěsné skříně a její průchodky musí být snadno přístupné (pro dovolenou manipulaci a kontrolu)

- odvětrací potrubí musí mít průřez 450 mm2 (průměr cca 24 mm) a musí být vedeno pod  trvalým spádem pod vozidlo do místa, kde by nemohlo dojít k jeho ucpání nečistotami (podběhy apod.) a musí být vzdáleno o více než 100 mm od vedení  výfukového potrubí nebo jiných zdrojů tepla. Pokud nelze ze závažných důvodů dodržet vzdálenost min. 100 mm, je nutno vyústění odstínit kovovou clonou, odolávající korozi

- jakékoliv spojovací hadice a výstupní průchodka ve dnu karoserie motorového vozidla pro odvětrání plynotěsné skříně musí mít minimální průřez
450 mm2

- pokud je plynové potrubí, nebo jiné potrubí, nebo elektrické vedení,   
instalováno ve spojovací hadici a průchodce, musí zůstat čistý průchozí průřez   
alespoň 450 mm2

- plynotěsná  skříň  a spojovací hadice musí být plynotěsné při tlaku 10 kPa při   
zavřených  otvorech  a  nesmí   vykazovat   jakékoli   trvalé   deformace; 	maximální zvolený únik je 100 cm3/h

- připojení spojovacích hadic k plynotěsné skříni a výstupní průchodce musí být   
provedeno náležitým způsobem, zajišťujícím těsnost.

4.1.4.8  Palivové čerpadlo

- může být umístěno uvnitř nebo vně nádrže eventuálně kombinováno s dálkově ovládaným provozním (obslužným) ventilem, v tomto případě musí být identifikace čerpadla provedena označením „ČERPADLO UVNITŘ“ a tato identifikace čerpadla musí být buď na identifikačním štítku LPG nádrže, nebo na víceúčelovém ventilu, pokud je použit

- elektrická průchodka (palivové čerpadlo/ovladače/snímač hladiny paliva) k zajištění izolovaného a těsného elektrického spojení musí být neprodyšně utěsněného typu

- napájení palivového čerpadla musí být vypnuto, když dojde k poruše elektronické  řídící jednotky nebo je tato bez napětí

4.1.4.9  Zpětný ventil

- je-li více  nádrží  připojeno  na jediné potrubí k motoru, každá nádrž musí být opatřena zpětným ventilem namontovaným ve směru toku za dálkově ovládaným provozním (obslužným) ventilem

- před zpětnými ventily ve směru toku musí být umístěn odpovídající 
filtrační systém k zabránění jejich znečistění

4.1.4.10  Přetlakový ventil potrubí

- je-li více nádrží připojeno na jediné potrubí k motoru, každá nádrž musí
být opatřena přetlakovým ventilem potrubí namontovaným za zpětným
ventilem ve směru toku

4.1.5 	Kontrola provedení a uspořádání plnící přípojky

- konstrukce a rozměry plnicí jednotky musí splňovat požadavky předpisu    
EHK č. 67 v platném znění, příloha 9, tj. pro vozidla kategorie M1, N1 (o max. celkové hmotnosti < 3 500 kg) dle obrázku 2 zmíněné přílohy, pro vozidla kategorie M2, M3, N2, N3 a M1 (o max. celkové hmotnosti > 3 500 kg) dle obrázku 3 zmíněné přílohy

- musí být vybavena alespoň jedním plynotěsným zpětným ventilem

- musí  být  přístupná  jen z vnějšku vozidla (plynotěsná vůči interiéru), musí být zajištěna proti otáčení a chráněná proti znečištění a vodě

- nesmí  přesahovat  obrys  panelu  karoserie o více než 12 mm, ani prostor vymezený nájezdovými úhly vozidla (při jejich určení se nebere v úvahu vyústění výfukového potrubí)

- musí být zakrytá víčkem nebo krytkou proti nečistotám a označená nápisem LPG; musí splňovat předpis o vnějších výčnělcích

- nesmí zasahovat do úhlů geometrické viditelnosti předepsaného  osvětlení

- vedení od plnícího hrdla k nádrži:

( pokud je provedeno trubkou, pak vnitřní průměr, včetně nalisovaných
koncovek, nejméně 6 mm a tloušťka stěny 0,8 mm

(     pokud hadice, pak tato musí být homologovaná

( kontrola z hlediska ochrany proti prodírání, poškození nákladem, cestujícími nebo při servisní manipulaci.

4.1.6	Servisní spojka

- musí být umístěna v palivovém potrubí mezi nádrží a motorem

- musí být kombinována s odděleným plynotěsným zpětným ventilem

- musí být označena štítkem „FOR SERVICE PURPOSES ONLY“

4.1.7	Palivové potrubí

- plynové potrubí musí být vyrobeno z bezešvých materiálů, buď mědi nebo nerezavějící oceli, nebo oceli s povlakem odolným korozi

- pokud je použito bezešvé mědi, musí být potrubí chráněno pryžovým nebo plastovým návlekem

- plynové potrubí může být vyrobeno z nekovového materiálu, pokud tento splňuje požadavky předpisu EHK č. 67 v platném znění

- vnější průměr plynového potrubí nesmí překročit 12 mm a tloušťka stěny plynového potrubí musí být alespoň 0,8 mm

- plynové potrubí může být nahrazeno plynovou hadicí, pokud splňuje požadavky předpisu EHK č. 67 v platném znění

- plynová potrubí jiná než nekovová musí být připevněna takovým způsobem, aby nebyla vystavena vibracím nebo pnutí

- plynové hadice a nekovová potrubí musí být připevněny takovým způsobem, aby nebyly vystaveny pnutí

- v upevňovacích bodech plynová potrubí nebo plynové hadice musí být připevněny prostřednictvím ochranného materiálu

- v místech průchodů plynové potrubí a hadice musí být opatřeny ochranným materiálem bez ohledu na to, jsou-li nebo nejsou opatřena ochranným rukávcem

- plynové potrubí musí být:

( chráněné proti agresivnímu ostřiku nečistot nebo kamínkům a předmětům odhozeným koly vozidla

( vedené tak, aby nemohlo být poškozeno při servisní manipulaci s vozidlem (např. v blízkosti opěr pro dílenský zvedák)

( umístěno tak, aby nepřesahovalo obrys vozidla a nájezdové úhly vpředu a vzadu
( dostatečně  vzdálené od výfukového potrubí motoru i nezávislého topení (min. 100 mm, jinak musí být vhodným způsobem odstíněno)

( vzdálenost  příchytek  u měděného potrubí 400 mm (ocelové až do 1 000 mm), uchycení  u průchodů potrubí stěnami takové, aby zajišťovalo polohu tak, že nedojde k prodírání a  aby byla zajištěna  řádná  funkce  průchodky i jako těsnícího prvku

( všechny ohyby vedení musí být provedeny tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění průchodu plynu trubkou

Kontrola způsobů jištění potrubí proti přetlaku v důsledku ohřevu paliva 
 v kapalném stavu, zachyceného po uzavření přívodů v potrubí:

- buď musí být zajištěno konstrukcí dálkově řízeného provozního (obslužného) ventilu, jehož zpětný tlak v uzavřené poloze převyšuje 500 kPa

- nebo instalací přetlakového ventilu potrubí, chráněného proti účinkům nečistot, který otevírá při přetlaku (3,2 ±  0,1) MPa.

4.1.8 	Spojení mezi komponenty LPG systému

- spojení pájením nebo svařováním a mačkané tlakové spoje nejsou přípustné

- plynové potrubí může být spojováno pouze kompatibilními dílci s ohledem na korozi

- potrubí z nerezavějící oceli musí být spojováno pouze dílci ze stejného materiálu

- rozváděcí blok musí být vyroben pouze z korozivzdorného materiálu

- plynová potrubí musí být spojena pomocí vhodných spojek, např. dvoudílnými tlakovými spojkami u ocelových trubek a spojeními s olivami s kužely na obou stranách nebo dvěma přírubami u měděných trubek; plynová potrubí musí být spojována pouze odpovídajícími spojkami; v žádném případě nesmí být použito spojení, při kterém by došlo k
poškození potrubí; tlak na roztržení u montovaných spojek musí být stejný
nebo vyšší než je tlak stanovený pro trubku

- počet spojů musí být omezen na minimum

- veškeré spoje musí být provedeny v místech přístupných k jejich inspekci

- v prostoru pro cestující nebo v uzavřeném prostoru pro zavazadla plynová potrubí nebo hadice nesmí být delší než je nezbytně nutné; toto opatření je splněno, když plynové potrubí nebo hadice nezasahuje dále než od palivové nádrže na bok vozidla

- v prostoru  pro  cestující a v uzavřeném zavazadlovém prostoru nesmí být žádné spoje plynového vedení s výjimkou:

• spojů na plynotěsné skříni

• spojení mezi plynovým potrubím nebo hadicí a plnící jednotkou a když toto spojení je opatřeno manžetou odolnou LPG a veškerý unikající plyn bude odveden přímo do atmosféry

- ustanovení dvou předchozích odstavců neplatí pro vozidla kategorie M2, M3, pokud plynová potrubí nebo hadice a spojení jsou opatřena manžetou (rukávcem), která je odolná LPG a propojená do atmosféry. Otevřený konec manžety nebo vyústění musí být umístěny v nejnižším bodě

- potrubí ani spoje nesmí být v prostorech, kudy je veden vzduch k větrání nebo vytápění vnitřního prostoru karoserie

- spoje nesmějí být v blízkosti možných zdrojů iniciace (včetně akumulátoru apod.)

4.1.9 	Regulátor a odpařovač

- provádí se kontrola:
	( polohy dle instrukce výrobce
	( způsobu uchycení ke konstrukci vozidla (zajištění proti nežádoucím vibracím)
	( vzdálenosti od zdrojů tepla v motorovém prostoru min. 100  mm  nebo  jejich stínění
	( přístupnosti  regulačních prvků při seřizování 
	( připojení na zdroj tepla pro odpařovač (přívod a odvod chladící kapaliny)

( u vzduchem chlazených motorů způsob připojení a převodu tepla (např. od výfukového systému)

( hadice vyhřívacího média - musí odolávat možným provozním teplotám a přenášeným mediím.

4.1.10 Dálkově řízený uzavírací ventil LPG

- musí být namontován co nejblíže k regulátoru tlaku/odpařovači dle doporučení výrobce na plynovém potrubí (pokud to uspořádání motorového prostoru umožňuje) vedoucím od palivové nádrže k regulátoru tlaku/odpařovači a musí být dodržena montážní poloha

- dálkově  řízený  uzavírací  ventil  může  být  začleněn  do regulátoru tlaku / odpařovače

- dálkově řízený uzavírací ventil může být namontován v motorovém prostoru na místě  stanoveném výrobcem LPG systému; pokud je použito vratného palivového systému mezi regulátorem tlaku/odpařovačem a palivovou nádrží, bez ohledu na výše uvedený požadavek

- dálkově řízený uzavírací ventil musí být ovládán takovým způsobem, že dodávka paliva  je přerušena při zastavení motoru a nebo když byla provedena volba alternativního paliva u vozidel, vybavených dalším palivovým systémem; je povolena prodleva 2 s pro diagnostické účely.

4.1.11 Dálkově řízený uzavírací ventil benzinu

- uzávěr průtoku benzinu mezi palivovým čerpadlem a karburátorem (eventuálně ústrojím vstřikování paliva), eventuálně může být nahrazen odpojením elektrického palivového čerpadla, pokud je přerušení dodávky okamžité; u palivových systémů s vratným palivovým potrubí je účelný zpětný ventil ve vratné větvi potrubí.

4.1.12 Zařízení pro vstřik plynu nebo vstřikovač nebo směšovač

- označení výrobce, typu a výrobního čísla, kontrola, zda odpovídá dle 
 technických údajů výrobce parametrům motoru,

- za předpokladu, že obsahují odpařený LPG o provozním tlaku ≥ 20 kPa, musí být homologovány

- kontrola polohy a uchycení dle instalačních instrukcí výrobce

- montáž  směšovače  u  provedení  pro  dvoupalivový  provoz  je  přípustná pouze  bezprostředně  před  vstupem  do  tělesa  škrtící klapky vstřikování  (karburátoru), nebo pod  tělesem škrtící klapky vstřikování (karburátoru) mezi jeho přírubou a přírubou sacího potrubí. Zásahy do ústrojí vstřikování (karburátoru) nejsou přípustné, přípustná není ani montáž předřazená čističi vzduchu

- kontrola důsledků případné změny polohy komory čističe vzduchu způsobené montáží směšovače na prostorové podmínky zástavby motoru v motorovém prostoru

- kontrola průřezu směšovače – větší nebo nejvýše roven průtokovým průřezům difuzérů karburátoru (jednotky jednobodového vstřikování), a/nebo je nutné prokázat, že parametry motoru na benzin nejsou nijak ovlivněny (platí pro směšovače montované před vstupem do karburátoru nebo jednotky jednobodového vstřikování)

- kontrola,  zda  nedošlo  k zásahům  do konstrukce karburátoru (změny navrtáním apod. jsou nepřípustné)

- kontrola těsnění mezi hlavními prvky a jeho těsnosti a provedení průchodek plynového vedení k směšovači a ochrany proti jeho prodírání

- kontrola, zda zůstávají zachovány podmínky pro řádnou filtraci vzduchu nasávaného  motorem

- kontrola vedení a uchycení přívodních hadic k zařízení pro vstřik plynu, vstřikovači nebo směšovači, vzdálenost od zdrojů tepla, ochrana prodírání

- kontrola přívodní hadice od regulátoru tlaku/odpařovače k zařízení pro vstřik plynu, vstřikovačům nebo směšovači

- kontrola funkce předehřívání nasávaného vzduchu (přípustné je jen tehdy, je-li automaticky řízeno termostatem)

- kontrola prvků seřízení max. průtoku plynu ke směšovači (u směšovačů montovaných před karburátorem), popřípadě prvků vzájemné vazby mezi škrticími klapkami karburátoru a regulačním ústrojím směšovače (u směšovače montovaného pod karburátorem).

4.1.13 Dávkovací jednotka plynu

- samostatná, nebo kombinovaná se zařízením pro vstřik plynu
- umístění, odstínění od zdrojů tepla
- elektrická  instalace
- u  mechanicky seřizovaných regulačních prvků musí být možnost jejich zaplombování proti neoprávněné manipulaci.

4.1.14 Ohebné hadice

NÍZKOTLAKÉ (max. pracovní tlak < 20 kPa)

Hadice musí být

• odolná proti účinkům podtlaku, (zejména u systémů se směšovačem
montovaným za karburátorem)

• nesmí mít kovové opředení

• nemusí mít nalisovaná šroubení, ale svorkování je povinné a použité svorky (spojky) musí zajišťovat přítlak po celém obvodu hadice

• musí být určena pro LPG a označena především obchodním názvem nebo značkou     výrobce, rozměry a typovou značkou, rokem a měsícem výroby, identifikačním označením L.P.G.

NÍZKOTLAKÉ  - kl. tř. 2 (max. pracovní tlak 450 kPa)

Hadice musí být:

• označena především obchodním názvem nebo značkou výrobce, rozměry a typovou značkou, rokem a měsícem výroby, identifikačním označením „L.P.G. Class 2“ a homologační značkou

• každá spojka musí nést obchodní název nebo značku výrobce

VYSOKOTLAKÉ SE SPOJKAMI - kl. třída 1 (max. pracovní tlak 3 000 kPa)

Hadice musí být:

• označena především obchodním názvem nebo značkou výrobce, rozměry a typovou 
značkou, rokem a měsícem výroby, identifikačním označením „L.P.G.
Class 1“, homologační značkou

• každá spojka musí nést obchodní název nebo značku výrobce

VYSOKOTLAKÉ SYNTETICKÉ HADICE - kl. třída 1 (max. pracovní tlak 3 000 kPa)

Hadice musí být:

• označena především obchodním názvem nebo značkou výrobce, rozměry a typovou značkou,  rokem  a  měsícem  výroby,  identifikačním  označením „L.P.G. Class 1“, homologační značkou

• spojky musí být vyrobeny z oceli nebo mosazi a povrch musí být korozivzdorný
• spojky musí být typu s uchycovací obrubou a v uspořádání jako hadicové
spojky nebo jako bendžo se šroubem (v souladu s DIN 7643), těsnění musí být odolné LPG

• každá spojka musí nést obchodní název nebo značku výrobce

Hadice musí být označena podstatnou částí nápisu. Pokud sériové prvky vozidla nelze nahradit prvkem odolným plynu, není v takovém případě přestavba možná.

4.1.15 Snímače tlaku a teploty

- mohou být v provedení pro kl. třídu 2 nebo 2A

4.1.16 Filtrační jednotka

- může být integrována do jiných komponentů LPG soustavy
- umístění zpravidla na vstupu do uzavíracího ventilu v případě použití více palivových nádrží před zpětnými ventily

4.1.17 Palivová lišta

- umístění, upevnění

4.1.18 Elektrické příslušenství a zapojení

- musí být  izolováno  takovým  způsobem,  že  žádný  proud není veden  částmi 
obsahujícími LPG

- elektrická průchodka (palivové čerpadlo/ovladače/snímač hladiny paliva) k 
zajištění izolovaného a těsného elektrického spojení musí být neprodyšně 
utěsněného typu

- zvláštní ustanovení pro ventily aktivované elektricky nebo externí energií (hydraulikou, pneumaticky):
	• v případech ventilů aktivovaných elektrickou/externí energií (např. 80ti procentní uzavírací ventil, dálkově ovládaný provozní (obslužný) ventil, uzavírací ventil, zpětný ventil, přetlakový ventil plynového potrubí, servisní přípojka) musí být tyto ventily při vypnutém přívodu energie v poloze zavřeno

• napájení palivového čerpadla musí být vypnuto, když dojde k poruše elektronické řídící jednotky nebo je tato bez napětí

- elektrické komponenty LPG systému musí být chráněny proti přetížení a 
napájecí kabel musí mít alespoň jednu samostatnou pojistku. Pojistka musí být umístěna na známém místě a musí být přístupná bez použití nářadí

- elektrický proud ke komponentům LPG systému, které také dopravují plyn,
nesmí být vedeny prostřednictvím plynového potrubí

- všechny elektrické komponenty namontované v části LPG systému, kde
pracovní tlak přesahuje 20 kPa, musí být spojeny a izolovány takovým
způsobem, aby žádný proud nebyl veden částmi obsahujícími LPG

- elektrické kabely musí být přiměřeným způsobem chráněny proti poškození.  
Elektrická spojení uvnitř zavazadlového prostoru a prostoru pro cestující musí splňovat   izolační třídu IP 40 dle IEC 529. Veškerá ostatní elektrická spojení musí splňovat izolační třídu IP 54 dle IEC 529

- vozidla s více než jedním palivovým systémem musí být vybavena systémem volby paliva (ovládací modul) k zajištění, že v jakoukoliv dobu je ne více než jeden druh paliva  dodáván do motoru  .Pro přepnutí je povolen krátký překrývací čas; ovládací modul musí být umístěn v operačním dosahu řidiče a musí odpovídat požadavkům na vnitřní bezpečnost

- jedná-li se o motory, které využívají soustavu, která je konstruována pro současný provoz na obě paliva, je povoleno dodávat do motoru více než jedno palivo

- elektrická spojení a komponenty v plynotěsné skříni musí být konstruovány tak, aby nedošlo ke vzniku elektrické jiskry

- připojení dalších elektrických systémů k základnímu zapojení vozidla vyžaduje kontrolu, zda zapojení po zástavbě dále splňuje požadavky na systém jako celek. Zvláštní požadavky pak vyplývají z možných důsledků zapojení na funkci elektronicky řízených jiných systémů vozidla.

Zejména se kontroluje:

- funkce a účinky funkce elektromagnetických ventilů systému LPG
a systému uzavírání dodávky benzinu:

• při ztrátě elektrické energie musí být v uzavřené poloze t.j. jak při poruše, tak při  odpojení spínací skříňkou nebo řídicí jednotkou (proto preference polohy solenoidu se svislou osou nad přístrojem napomáhající přirozenému uzavírání)

• elektrické zapojení musí vylučovat současné otevření ventilu LPG i benzinu (při otevření jednoho musí být druhý samočinně uzavřen, současné uzavření obou musí být možné

• cívky elektromagnetů nesmějí být kostřeny přes šroubení, t.j. musí mít vlastní kostřicí vedení

4.1.19 Elektronická řídící jednotka

- musí automaticky přerušit dodávku el. proudu do el. ovládaných ventilů LPG systému při zastavení motoru nebo proražení palivové trubky způsobené nehodou

-  prodleva v uzavření uzavíracích ventilů nesmí být delší než 5 s

- musí splňovat požadavky předpisu EHK-R10 v platném znění na elektromagnetickou   kompatibilitu

- porucha elektrického systému vozidla nesmí vést k nekontrolovatelnému otevření jakéhokoli ventilu

- výstup elektronické řídící jednotky musí být neaktivní při vypnutí nebo odstranění zdroje el. proudu

4.1.20  Utěsnění motorového prostoru vůči prostoru pro posádku / cestující

Kontrola se zaměřuje hlavně na:

- průchodky elektrické instalace, náhonu rychloměru aj.

- případy, kdy  příčnou  stěnou procházejí při svém pohybu pedály spojky a brzdy, táhlo   ruční brzdy a jiné mechanické ovladače (v těchto případech může možnost utěsnění vyžadovat značné zásahy do konstrukce systémů ovládání)

- účinnost utěsnění prostoru motoru vůči prostoru, z něhož je odebírán vzduch pro větrání a vytápění vozidla.

4.2    Kontrola vlastností vozidla se zástavbou

4.2.1   Hmotnosti

# 4.2.1.1 Obecně

Kontrolní zkouškou hmotnosti se objektivně zjišťuje:

### A)   Provozní hmotnost vozidla

B)   Největší povolená hmotnost

C)   Největší povolená hmotnost na nápravu

4.2.1.2 Požadavky na měřicí zařízení, provedení zkoušky

Zkouška se provádí podle požadavků zkušební metodiky ZM TZ-A/04.02-Kontrola hmotností vozidla.

V případě nutnosti korekce obsaditelnosti vozidla se připouští tolerance ± 5% od 
tzv. užitečné hmotnosti vozidla.

4.2.2	Upevnění a umístění tlakové nádrže ve vozidle

4.2.2.1 Obecně

Kontrolní prohlídkou eventuálně zkouškou se ověří:

A)  upevnění tlakové nádrže

B)  umístění tlakové nádrže

4.2.2.2 Měřící zařízení 
Běžná měřidla, nárazový vozík (dynamická zkouška), pojízdná bariéra dle EHK č. 32 (náraz zezadu).

4.2.2.3 Provedení zkoušky

A) Upevnění tlakové nádrže

1. 	Nárazová zkouška dle metodiky ZM-A/20.11 
2. 	Výpočet - žadatel může předložit výpočet, lze-li uspokojivě prokázat jeho

rovnocennost s popisovanou zkouškou.

3. 	Kontrolní prohlídka - upevnění palivové nádrže lze považovat za bezpečné, pokud je k vozidlu připevněna s použitím materiálu dle níže uvedené tabulky:

| Objem tlakové nádrže (l) | Minimální rozměry podložek (mm) | Minimální rozměry a počet připevňovacích pásků nádrže (mm) | Minimální průměr a počet připevňovacích šroubů (mm) – třída 8.8(min) |
| --- | --- | --- | --- |
| do 85 | Kulaté 30 x 1,5 kulaté 25 x 2,5 | 20 x 3 – 2 ks 30 x 1,5 – 2 ks | 8 - 4 ks |
| 85 – 100 | kulaté 30 x 1,5 kulaté 25 x 2,5 | 30 x 3 – 2 ks 20 x 3 – 3 ks | 10 - 4 ks 8- 4 ks |
| 100 – 150 | kulaté 50 x 2,0 kulaté 30 x 3,0 | 50 x 6 – 2 ks 50 x 3 – 4 ks | 12 - 4 ks 10 - 4 ks |

Budou-li použity podložky jiného tvaru (např. čtvercové), jejich rozměry musí odpovídat výše uvedeným požadavkům.

V případě použití nádrží o vyšším vodním objemu se postupuje podle požadavků předpisu EHK č. 67 v platném znění.

Další požadavky – viz kapitola 4.1.3.

B)  Umístění tlakové nádrže

Provede se kontrola, zda umístění tlakové nádrže splňuje požadavky předpisu EHK 67 v platném znění, eventuálně zkouška nárazem zezadu (zepředu).

- je-li válcová nádrž ve vozidle instalována podélně, musí být v přední 
části rámu vytvořena zarážka těchto parametrů:

( tloušťka materiálu zarážky nejméně jako materiál rámu

( výška zarážky nejméně 30 mm

( výška vrcholu zarážky nad nejnižší částí nádrže nejméně 30 mm

- tlaková nádrž válcového tvaru musí být umístěna mimo obvyklou deformační zónu vozidla při nárazu zepředu nebo zezadu. Za tu se považuje část vozidla přesahující vnější příčnou svislou tečnou rovinu od obrysu zadních nebo předních kol vozidla. V zadní části vozidla toto platí v případě, že výše definovaná tečna je vzdálena od zadního obrysu vozidla méně než 300 mm. V případě, že je vzdálena více jak 300 mm od zadního obrysu vozidla, může být umístění nádrže včetně armatur umístěných na této nádrži provedeno tak, aby žádná z jejich částí tento rozměr nepřekročila – viz obrázek.

prostor pro umístění

nádrže			  pneumatiky

Min			  deformační zóna

300 mm

nárazník

- pro tlakovou nádrž jiného než válcového tvaru se připouští její umístění zasahující svou částí do tzv. deformační zóny

- pro vozidla kategorie  M2, M3  se  za  splnění  předchozího  požadavku        
považuje umístění tlakové nádrže (nádrží) ve vzdálenosti > 600 mm od předního  nebo    
zadního nárazníku a při podélném umístění na bocích vozidla v podpodlahovém prostoru mezi nápravami vzdálenost od bočního obrysu vozidla 100 mm a aby případný  posun   tlakových nádob při nárazu neumožňoval jejich proniknutí do prostoru pro cestující.

Přípustné je i umístění tlakových nádob na střeše autobusu, jsou-li splněny              podmínky dostatečné pevnosti umístění jejich uchycení i nosného skeletu autobusu (kontrolní výpočet):

- u vozidel kategorie N2, N3 se doporučuje umístění tlakové nádrže (nádrží) mimo prostor ohraničený prostorem kabiny

- pokud palivová nádrž zasahuje do definované deformační zóny, je nutné 
 	bezpečnost umístění ověřit nárazovou zkouškou dle předpisu  EHK č. 32, resp. 33

v platném znění.

Další požadavky – viz kapitola 4.1.3.

C) Držák náhradního kola

- v případě použití speciální nádrže umístěné v prostoru náhradního kola zajišťuje držák jeho upevnění. Držák musí splňovat požadavky na pevnost upevnění palivové nádrže LPG (viz odstavec A).

4.2.3	Funkční zkouška

Rozsah funkční zkoušky závisí na použitém palivovém a zapalovacím systému motoru vozidla:

I  – vozidla s přípravou směsi karburátorem nebo neřízeným vstřikováním kategorie M1, N1

II – vozidla s řízeným systémem bez systému OBD

III – vozidla s řízeným systémem se systémem OBD

4.2.3.1	Vozidla s přípravou  směsi karburátorem.

Podmínkou pro zahájení zkoušky je pouze kontrola nastavení diagnostických a emisních parametrů na obě paliva (BA i LPG) podle předpisu výrobců před provedením jediného emisního testu dle příslušného emisního předpisu.

Současně výrobce soustavy LPG předkládá prohlášení o plné funkčnosti soustavy LPG po dobu trvání stanoveného údržbového intervalu. Tento dokument výrobce předkládá i při schvalování vozidel s řízeným systémem bez OBD a s OBD.

Jízdní zkouška se neprovádí.

      - Vozidla s řízeným systémem bez  OBD

Provádí se kontrola nastavení diagnostických a emisních parametrů na obě paliva (BA i LPG). Součástí této kontroly je čtení paměti chyb řídícího systému motoru pro provoz na základní palivo podle požadavků předpisu výrobce vozidla, případně ověření bloků naměřených hodnot řídícího systému motoru pro provoz na základní palivo.

Součástí kontroly je i čtení paměti chyb řídícího systému motoru pro provoz na palivo alternativní, případně kontrola hodnot dle předpisu výrobce soustavy alternativního   
pohonu. Před zahájením zkoušky musí být paměti řídících systémů motoru pro provoz na základní i alternativní palivo bez záznamu chyb.

V případě zcela nově schvalovaného systému, který ještě nebyl na žádném vozidle ověřován, se pro ověření funkce soustavy alternativního pohonu LPG realizuje zkušební provoz s celkovým proběhem nejvýše 2000 km s využitím základního (BA) i alternativního paliva.

Emisní test podle příslušného předpisu EHK se provádí na závěr funkční zkoušky pouze při pohonu na LPG.

      - Vozidla  s řízeným  systémem  s  OBD

Funkční  zkouška  se skládá  z následujících úkonů :

## 4.2.3.3.1 Úkony před zahájením zkušebního provozu

Provede se kontrola nastavení diagnostických a emisních parametrů na obě paliva (BA i LPG) podle předpisu výrobců.

V rámci ověření funkce řídících systémů motoru pro provoz na základní i alternativní palivo se  provedou následující kontrolní úkony:

a) Ověření základní funkce indikátoru chybné funkce „MI“ (kontrolka OBD)  při pohonu na BA - před připojením diagnostického zařízení se ověří, zda indikátor chybné funkce „MI“ se rozsvítí po zapnutí zapalování a zhasne po spuštění motoru (pouze při provozu na BA)

b) Navázání komunikace s OBD a řídicím systémem motoru pro provoz na               základní palivo (BA), ověření funkčnosti zápisu hodnot v jednotlivých módech   
OBD :

- pouze při provozu na BA

- ověří se, zda lze spolehlivě navázat a udržet komunikaci s řídícím systémem

motoru pro provoz na základní palivo (BA) a se systémem OBD (funkce řídícího

systému motoru pro provoz na BA včetně OBD nesmí být ovlivněna zástavbou

soustavy alternativního pohonu)

- po spuštění motoru ověřit stav indikátoru chybné funkce „MI“ dle údaje

diagnostického zařízení

c) Čtení paměti chyb řídícího systému  motoru  pro  provoz  na  základní 
                 palivo (BA) a paměti OBD

- ověří se, zda nedochází k zápisu chyb do paměti řídícího systému motoru pro

provoz na základní palivo (BA) a do paměti chyb OBD (ani po opakovaném

přepínání volby paliva, tzn. základní / alternativní / základní

-  před zahájením zkoušky vymazat paměť chyb

- při mazání paměti chyb OBD dojde obvykle i k vymazání chyb v řídicí

jednotce motoru pro provoz na benzín a naopak a resetu adaptačních map

- je-li při provozu na alternativní palivo (LPG) systém OBD aktivní a

dochází k zápisu chyb, zápis chyb se pak přenáší do provozu na základní palivo (BA); okamžik zápisu některých chyb do paměti ŘJ BA nemusí být totožný se zápisem stabilizovaných (potvrzených chyb do paměti OBD)

d) Vyvolání kódu připravenosti (READINESSCODU)  postupem stanoveným

výrobcem vozidla

-  pouze na základní palivo (BA)

- ověří se, zda cíleným  postupem dle předpisu výrobce vozidla dojde k vybudování hodnot READINESSCODU, tzn. k nastavení bitového kódování odpovídajícího osmimístného číselného bloku na hodnoty „0“ (postupné vyvolání podmínek pro proběhnutí testů jednotlivých periodicky sledovaných systémů – katalyzátoru, systému odpařování paliva, systému sekundárního vzduchu, klimatizace, lambda-sond, katalyzátoru, zpětného vedené výfukových plynů)

- opakovaným přepínáním volby paliva (základní / alternativní / základní) se ověří, zda nedochází ke změně vybudovaných hodnot READINESSCODU (tzn. návrat bitového kódování do výchozího postavení bez vnějšího cíleného zásahu diagnostickým zařízením)

Nejsou-li známy údaje výrobce vozidla o podmínkách pro cílené vyvolání 
	READINESSCODU, je přípustné ověřit vybudování a stabilitu odpovídajících hodnot  READINESSCODU jízdní zkouškou.

e)  Ověření bloků naměřených hodnot   řídicího systému na základní palivo

- ověří se, zda všechny hodnoty čtené v blocích naměřených hodnot leží v tolerancích uváděných výrobcem vozidla (pouze při provozu na základní palivo - BA)

- postupovat dle dokumentace výrobce (zde stanoven rozsah a tolerance)

- pouze dílčí část veličin obsažených v blocích naměřených hodnot řídicího systému provozu na základní palivo je převzata do odpovídajícího modu OBD, ověření bloků naměřených hodnot prostřednictvím odpovídajícího modu OBD je proto neúplné

f) Čtení paměti chyb řídicího systému   motoru pro provoz na alternativní palivo,

kontrola hodnot dle předpisu výrobce soustavy alternativního pohonu

- ověří se paměť chyb a hodnoty stanovené výrobcem soustavy alternativního 
       	pohonu (pokud jsou výrobcem předepsány)

- nutno použít diagnostické zařízení dle předpisu výrobce soustavy alternativního  pohonu

- před zahájením jízdní zkoušky uvést řídicí systém do stavu dle 
předpisu výrobce soustavy alternativního pohonu (paměť řídicí jednotky bez zápisu chyb, případně nastavení odpovídajících hodnot předepsaných veličin)

g) Orientační ověření regulačních odchylek  a adaptačních hodnot řídicího systému motoru pro provoz na základní palivo

- orientačně se ověří, zda nedochází k abnormálním změnám regulačních odchylek (např. regulační odchylka lambda, lambda regulace před katalyzátorem, lambda integrátor apod.) a adaptací (např. načtená hodnota lambda při částečné zátěži, načtená hodnota lambda při volnoběhu, naučená hodnota regulace volnoběhu apod.), případně k destrukci v provozu vybudovaných naučených adaptačních hodnot

- zásadní význam má sledování těchto hodnot po přepnutí pohonu z        alternativního paliva na základní, přičemž je vhodné sledovat i emisní vlastnosti těsně po přepnutí

- výběr regulačních odchylek a adaptačních hodnot včetně povoleného rozsahu hodnot pro základní palivo dle dokumentace výrobce

- nejsou-li údaje výrobce k dispozici, využít k ověření alespoň údaje veličin dostupné v systému OBD

- u některých veličin je překročení stanovených mezí provázeno zápisem do chybové paměti až po určité době trvání chybového stavu

-  regulační systém je po změně paliva obvykle schopen za určitou dobu       přebudovat naučené hodnoty z provozu na předchozí palivo (zpravidla pokud se nenachází v nouzovém režimu)

h) Ověření  aktivní  funkce  činnosti  OBD  cíleným vyvoláním závady

- záměrným vyvoláním chybového stavu ověřit, zda je systém OBD aktivní (při

provozu na základní palivo - BA), pro ověření je možné provést
krátkou jízdní zkoušku

- rozsvícení indikátoru chybné funkce „MI“ po zapnutí zapalování a jeho zhasnutí po spuštění motoru ještě není zárukou aktivní činnosti systému OBD (lze obejít např. elektronicky dodatečným nepovoleným zásahem)

V případě zcela nově schvalovaného systému, který ještě nebyl na žádném      
     vozidle ověřován, se pro ověření funkce soustavy alternativního pohonu LPG 
     realizuje zkušební provoz s celkovým proběhem nejvýše 2000 km s využitím 
     základního (BA) i alternativního paliva.

Emisní test podle příslušného předpisu EHK se provádí na závěr funkční zkoušky pouze při pohonu na LPG.

## 4.2.3.3.2  Úkony prováděné během zkušebního provozu

Sledování paměti chyb řídicích systémů motoru pro provoz na základní 
 	(BA) a alternativní palivo (LPG), paměti chyb a případné aktivace 
 	indikátoru chybné funkce „MI“ systému OBD

- v průběhu jízdní zkoušky se ověřuje, zda nedochází k zápisu chyb do pamětí řídicích systémů motoru pro provoz na základní a alternativní palivo, k zápisu chyb do paměti OBD, případně k aktivaci indikátoru chybné funkce „MI“ systému OBD

- k aktivaci indikátoru chybné funkce „MI“ systému OBD dochází u 
některých chyb až po potvrzení výskytu chyby v opakovaném testovacím cyklu

- při výskytu zápisu chyby či aktivaci indikátoru chybné funkce „MI“ systému OBD se provede rozbor příčin vzniku chybového stavu včetně stanovení případných opatření.

## 4.2.3.3.3   Úkony prováděné v rámci ukončení zkušebního provozu

Vyhodnocení správné funkce soustavy LPG se provádí po ujetí nejvýše 2.000 km ve zkušebním provozu pracovníky pověřené zkušebny.

V rámci vyhodnocení funkce řídících systémů motoru pro provoz na základní i alternativní palivo se provedou následující kontrolní úkony :

a)   Čtení paměti chyb řídícího systému motoru pro provoz na základní

palivo (BA) a paměti OBD

- ověří se, zda během jízdní zkoušky nedošlo k zápisu chyb do paměti chyb řídícího systému motoru pro provoz na základní palivo (BA) a do paměti chyb OBD (diagnostikování v režimu pohonu na základní  palivo – BA; diagnostikování v režimu pohonu na  alternativní palivo – LPG – nemusí být aktivní, provoz na alternativní palivo však nesmí ovlivnit funkci řídící systém motoru pro provoz na palivo základní a funkci OBD)

b)  Přečtení READINESSCODU

- při pohonu na základní palivo se ověří, zda během jízdní zkoušky došlo k vybudování hodnot READINESSCODU (bitové kódování odpovídajícího osmimístného číselného bloku nastaveno na „0“)

- opakovaným přepínáním volby paliva (základní / alternativní / základní)  se  ověří, zda nedochází ke změně vybudovaných postavení bez vnějšího cíleného zásahu diagnostickým zařízením)

c) Ověření bloků naměřených hodnot řídicího systému na základní palivo

- ověří se, zda všechny hodnoty čtené v blocích naměřených hodnot leží v tolerancích uváděných výrobcem (pouze na základní palivo - BA)

- postupovat dle dokumentace výrobce (zde stanoven rozsah a tolerance)

d) Orientační ověření regulačních odchylek a adaptačních hodnot  
 	        řídicího  systému motoru pro provoz na základní palivo

- na základní palivo se orientačně ověří, zda jízdní zkouškou nedošlo        k abnormálním změnám regulačních odchylek a naučených adaptačních hodnot

- zásadní význam má sledování těchto hodnot po přepnutí pohonu z alternativního paliva na základní, přičemž je vhodné sledovat i emisní vlastnosti těsně po přepnutí.

e)  Čtení paměti chyb  řídicího systému motoru pro provoz na alternativní  palivo, kontrola hodnot dle předpisu výrobce soustavy alternativního  pohonu:

- ověří se, zda jízdní zkouškou nedošlo k zápisu do paměti chyb a zda hodnoty stanovené výrobcem soustavy alternativního pohonu (LPG) leží ve stanovených tolerancích (pokud jsou výrobcem předepsány).

Funkční zkouška je ukončena provedením emisního testu dle příslušného emisního předpisu při pohonu na LPG.

Pro výše uvedené kontroly musí žadatel o schválení předložit  následující údaje:

a) blokové a elektrické schéma zapojení prvků dodatečně zabudované 
 	    soustavy alternativního pohonu  do  sériové  elektrické  instalace  vozidla

b) popis celkového principu řešení řídicího systému pro provoz na alternativní palivo včetně možnosti seřizování z hlediska emisí a podrobné specifikace případného ovlivnění původních funkcí systému OBD na základní palivo, zejména z hledisek:

- monitorování katalyzátoru

- detekce výpadků spalování

- monitorování lambda-sond

- monitorování akčního elektronického systému dodávky paliva

- monitorování dalších komponent ovlivňujících tvorbu emisí

- aktivace kontrolky „MI“.

# 4.2.4  	Emise  škodlivin

4.2.4.1 Obecně

Při zkoušení a hodnocení vozidla, není-li stanoveno jinak, je postupováno 
 	podle předpisů EHK nebo směrnic ES, platných pro daný typ vozidla.

Pro určení příslušného předpisu EHK nebo směrnice ES jsou rozhodující 	údaje uvedené v Základním technickém popisu vozidla (ZTP), popřípadě v Technickém průkazu (nebo Osvědčení o registraci vozidla, část II), resp. v Osvědčení o technickém průkazu (nebo Osvědčení o registraci vozidla, část I).

4.2.4.2 Druhy zkoušek

4.2.4.2.1	S vozidlem  kategorie  M1, N1  se  provedou následující typy zkoušek při pohonu alternativním palivem:

-  zkouška typu  I  - jízdní test

-  zkouška typu II – emise oxidu  uhelnatého  při volnoběhu (je-li

předepsána)

Z případných negativních výsledků zkoušek může zkušebna usoudit, že způsob  provedení přestavby vyžaduje provedení těchto zkoušek též se základním palivem. V tom případě se vozidlo zkouší s oběma palivy.

4.2.4.2.2 	Rozšíření měření o stanovení hodnot pro pravidelné kontroly typu vozidla v provozu:

- měření CO a HC při volnoběžných otáčkách

- měření CO a HC a směšovacího poměru ( při zvýšených volnoběžných

otáčkách (zvýšenými volnoběžnými otáčkami se rozumí otáčky motoru v rozmezí

2500-2800 min-1, nestanoví-li výrobce jinak).

4.2.4.2.3 	Zkouška OBD je řešena samostatným bodem metodiky.

4.2.4.2.4 	Vozidla kategorie M2, M3, N2, N3 (motory pro zástavbu do těchto vozidel)

Zkouší se na alternativní palivo podle příslušejících předpisů EHK, které byly v platnosti v době výroby vozidla.

Pro  kontrolu  vozidel  v provozu  se postupuje dle odst. 4.2.4.2.2 s  tím  rozdílem, že  zvýšenými volnoběžnými otáčkami se rozumí  ½  max. otáček motoru ( 10%.

4.2.4.3 Palivo

Veškeré zkoušky budou prováděny s palivem obchodního složení.

Na přání zadavatele zkoušky může být použito referenčního paliva dle požadavků EHK 67 v platném znění.

4.2.4.4 Výsledky zkoušek, opakování zkoušky

Výsledek zkoušky typu I – jízdní test musí při pohonu na alternativní palivo splňovat předepsané limity včetně aplikace tzv. faktoru zhoršení (DF), pokud jej předpis obsahuje. Jestliže předpis rozlišuje úrovně limitů pro typovou zkoušku a pro kontrolu shodnosti sériové výroby, použijí se limity pro typovou zkoušku.

Počet prováděných zkoušek se řídí příslušnými ustanoveními předpisu EHK č. 83.

4.2.4.5 Rozšíření typového schválení

Rozšíření schválení je možné v souladu se specifikacemi, týkajícími se základního vozidla a jednotlivých členů rodiny vozidel vybavených shodným typem systému, dle předpisu EHK č. 115 v platném znění.

### 5.0   Označování  přestavěných vozidel

### Všechna přestavěná vozidla musí být označena nálepkou umístěnou :

• 	u přípojky dálkového plnění, pokud není na krytu přípojky viditelně

vyznačen druh plynu, na jehož pohon je vozidlo přestavěno (LPG)

• 	na zadní části vozidla v pravém horním nebo dolním rohu (pro vozidla kategorií M1 a N1, N2, N3 - viz obr. 1)

•	vpředu, vzadu a na vnější straně pravostranných dveří

(pro vozidla kategorií  M2 a M3 – viz obr. 2)

Obrázek 1 - Označení vozidel kategorie M1 a N samolepicí nálepkou

| Barevné provedení |  |
| --- | --- |
| pozadí - žluť chromová střední písmena - černá |  |
| Rozměry: | ohraničení a písmena | Černá |
|  | kruh o vnějším průměru | 70 mm |
|  | šířka černého okraje | 3 mm |
| Nápis "LPG" | výška písmene | 30 mm |
|  | šířka písmene | 15 mm |
|  | tloušťka čar | 3 mm |
|  | mezera mezi písmeny | 3 mm |

Obrázek 2 - Označení vozidel kategorie N2, N3 a M2, M3 samolepicí nálepkou

| Barevné provedení |  |
| --- | --- |
| pozadí - zelená písmena - bílá nebo reflexní bílá |  |
| Rozměry: | ohraničení a písmena | bílá nebo reflexní bílá |
|  | šířka ohraničení | 4 - 6 mm |
|  | výška nálepky | 80 – 110 mm |
|  | šířka nálepky | 110 – 150 mm |
| Nápis "LPG | výška písma | ≥ 25 mm |
|  | tloušťka písma | ≥ 4 mm |
|  | tloušťka čar | 3 mm |
|  | Nápis LPG musí být vystředěn uprostřed nálepky |

# 6.0	Vyhodnocení kontroly

O provedené kontrole se pořizuje zkušební záznam jehož obsah i forma respektuje metodickou praxi zkušebny.

Zkušební záznam musí obsahovat nejméně:

- název zkušebny

- označení výrobce a typu vozidla

- výrobce zařízení k pohonu vozidla LPG

- výsledky kontroly s vyjádřením zkušebny o plnění požadavků

- podpisy zodpovědných pracovníků zkušebny

- razítko zkušebny

- porovnání výsledků s platnými technickými předpisy

- soupis značek a typů vozidel, která plní požadavky na členy rodiny podle

předpisu EHK č. 115 v platném znění.

Tento zkušební záznam slouží  v případě vyhovujícího výsledku zkoušky zkušebně jako doklad o splnění jednoho z požadavků při provádění schvalovací zkoušky typu vozidla podle příslušné kmenové metodiky.

# 7.0	Bezpečnostní opatření

Při provádění kontroly je nutno dodržovat následující bezpečnostní opatření:

- kontrola smí být prováděna jedině v místnostech schválených pro vjezd vozidel provozovaných s LPG (tj. s opatřeními vylučujícími důsledky hromadění plynu v nejnižších částech místnosti)

- je zakázáno používat jakékoli zdroje zážehu (zápalky, cigarety, zdroj elektrických  jisker)  v prostoru  umístění  plynového  zařízení vozidla

- pokud se musí provést kontrola těsnosti spojů plynového zařízení, provádí se pouze  detektorem schváleného typu (pro SME - LPG/CNG)

- pracoviště musí splňovat požadavky dané prováděcím předpisem MD ČR platným pro vozidla s pohonem LPG.

# 8.0	Související předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb.

Vyhláška MDS ČR č. 341/2002 Sb.

Vyhláška MDS ČR č. 302/2001 Sb.

Vyhláška MD ČR č. 99/2003 Sb.

Vyhláška MD ČR č. 100/2003 Sb.

Věstníky MD ČR

Předpis EHK č. 67 v platném znění

Předpis EHK č.10  v platném znění

Předpis EHK č. 26 v platném znění

Předpisy EHK č. 32 a 33 v platném znění

Předpis EHK č. 49 v platném znění

.	Předpis EHK č. 85 v platném znění

Předpis EHK č. 83 v platném znění

Předpis EHK č. 115 v platném znění

Příslušná kmenová metodika KM-A

# Footnotes

dle řady  ČSN  EN ISO  9000 a ČSN EN ISO/IEC 17025 a to nejpozději do 12 měsíců od vydání této  metodiky.

Zařízení je možné homologovat jako PRD, pokud obsahuje tavnou pojistku nebo přetlakový – odpouštěcí ventil (za předpokladu plnění podmínek daných R67), nebo kombinaci obojího, anebo jakékoliv další ekvivalentní technické řešení, pokud zajišťuje stejný stupeň výkonnosti

přetlakové zařízení (tavná pojistka) není povinné v případě, kdy jeho funkci přebírá přetlakový (odpouštěcí) ventil

buď kombinovaný nebo samostatný

buď kombinovaný nebo samostatný

pouze v případě, kdy provozní tlak směšovače plynu překročí 20 kPa

pouze v  případě, když ovladač pro dávkování plynu není integrován do zařízení pro  vstřik plynu

pouze v případě, kdy provozní tlak plynu překročí 20 kPa

pouze v tom případě, je-li použit nekovový materiál

může být součástí  montážní a instalační instrukce

Platí i v případě použití více nádrží najednou

s výjimkou soustavy, která je konstruována pro současný provoz na obě paliva

s výjimkou soustavy, která je konstruována pro současný provoz na obě paliva

Platí pouze pro ostatní kategorie kromě M1, kde lze stanovit provozní hmotnost výpočtem (např. provozní hmotnost se zvyšuje o xx kg dle hmotnosti soupravy) bez fyzického zjišťování hmotnosti

Lze stanovit pro všechny kategorie vhodným výpočtem (např. dle směrnice EHS 92/21)

Pokud z technických a konstrukčních důvodů není tento požadavek splněn a jsou-li splněny ostatní podmínky pro zachování pasivní bezpečnosti vozidla, může zkušebna rozhodnout o přiměřené aplikaci této části předpisu na konkrétní typ vozidla

V případě, že se držák náhradního kola nachází v deformační zóně nad speciální nádrží v prostoru pro náhradní kolo, nebudou vyžadovány zkoušky pevnosti uchycení a nárazová zkouška

pokud jsou výrobcem vozidla na základní palivo, resp. výrobcem plynové soustavy na LPG, předepsány

dtto

Pokud je druh plynu pro pohon vyznačen na vnitřní straně krytu víčka hrdla palivové nádrže

(nádrží), není nutné označení tohoto víčka z vnější strany