DENNÍ SVÍTILNY – MOŽNOST DOVYBAVENÍ AUTOMOBILŮ A AUTOBUSŮ

Podle platné legislativy je možno dodatečně vybavit automobily a autobusy světly pro denní svícení. Pro dodatečnou montáž je nutno použít světel homologovaných jako denní svítilna (označení nad homologační značkou státu (D)RL podle homologačního předpisu EHK č. 87). Při montáži je nutno dodržet požadavky předpisu EHK-OSN č. 48, a to jak na elektrické zapojení, tak na umístění. Upozorňujeme, že hodnocení předepsaného umístění a zapojení dle předpisu EHK/OSN č. 48 je odborná záležitost, která není určena k individuálnímu posouzení.

Vzhledem k poměrné náročnosti dodržení podmínek na zapojení, umístění a připojení k elektrické síti vozidla doporučujeme po zakoupení sady homologovaných denních svítilen montáž svěřit odbornému servisu např. značkovému servisu výrobce nebo specializovanému servisu pro elektrické příslušenství vozidel.

Dále uvádíme vybrané požadavky na umístění podle předpisu EHK/OSN č. 48 (základní) na denní svítilny:

-	počet        –    dvě na předku vozidla

-	na šířku  –  vnitřní okraje svítilen nejméně 600 mm mezi sebou

-	na výšku  –    od 250 mm do 1500 mm nad vozovkou.

K elektrickému zapojení denních svítilen připomínáme zejména, že jejich zapojení musí zajistit plnění následujících základních podmínek:

- svítí i samostatně bez obrysových světel,

- automaticky se rozsvítí po nastartování motoru a zhasnou po vypnutí motoru,

- musí zhasnout při rozsvícení světlometů, tj. světel dálkových, potkávacích a do mlhy.